| Doppelräder | Сдвоенные колеса |
| --- | --- |
| Montageanleitung | Руководство по установке |
| 1. Arbeiten am Schlepper | 1. Подготовительные работы у трактора |
| Verteilen Sie die Ringmuttern oder Kalottenmuttern symmetrisch. | Симметрично расположите кольцевые или сферические гайки. |
| 2. Montage der Verschlüsse | 2. Установка креплений |
| Fig. 2 Zuerst montieren Sie an allen Verschlüssen den 3-Loch U-Bügel (2) mit der Schraube (4), Unterlegscheibe (5) und ziehen die Mutter (6) fest. | Рис. 2. Сначала закрепите U-образную скобу (2) с тремя отверстиями (2) на всех креплениях с помощью болта (4) и шайбы (5) и плотно затяните гайку (6) |
| Montieren Sie vorerst nur einen 4-Loch U-Bügel (3) an einem Verschluss (1). Dazu stecken Sie die Schraube (7) durch eines der Löcher am 4-Loch U-Bügel (3) halten die Löcher der beiden U-Bügel so übereinander, dass Sie die Schraube hineinstecken können. Jetzt setzen Sie das Distanzrohr (8) ein und schieben die Schraube weiter durch die zweiten Löcher. Setzen Sie die Unterlegscheibe (5) und die Mutter (6) auf und ziehen die Mutter nur von Hand fest. Jetzt Schrauben Sie die Hakenschraube oder Kopfspindel in den Verschluss. Die weiteren 4-Loch U-Bügel und Hakenschrauben oder Kopfspindeln montieren Sie erst, wenn Sie bei Punkt 5 angelangt sind. | Теперь закрепите U-образную скобу с 4-мя отверстиями (3) на креплении (3). Для этого вставьте болт (7) в одно из отверстий на скобе (3), расположите отверстие на второй скобе с 3-мя отверстиями так, чтобы Вы могли вставить болт. Теперь закрепите патрубок (8) и вставьте болт во второе отверстие. Закрепите шайбу (5) и гайку (6) и затяните ее вручную. Затем прикрутите стяжку с крюком или стяжку с головкой к креплению. Оставшиеся U-образные скобы с 4-мя отверстиями закрепляйте только после того, когда дойдете до пункта 5. |
| 3. Distanzring einpassen | 3. Регулировка распорных колец |
| Um den Höhenausgleich zu erreichen, fahren Sie mit dem Schlepperrad auf ein entsprechend dickes Brett (Fig. 6). Rollen Sie jetzt das Doppelrad an das Schlepperrad und stecken den Distanzring in die Schlepperfelge. | Чтобы добиться выровненного положения, наедьте одним колесом трактора на толстую доску (Рис.6). Подкатите дополнительное колесо к основному и вставьте распорное кольцо в диск основного колеса. |
| 4. Montage an den Schlepper | 4. Монтаж на трактор |
| Nehmen Sie den fertig montierten Verschluss wie in Punkt 2 beschrieben und hängen ihn zuerst auf der Schlepperseite, an der Ring- oder Kalottenmutter ein, danach am Befestigungsring des Doppelrades (Fig. 8). Stellen Sie durch drehen der Hakenschraube bzw. Kopfspindel die richtige Länge des Verschlusses ein. | Возьмите готовое крепление, собранное, как описано в пункте 2, и закрепите его сначала на тракторе на плоскую или сферическую гайку, а затем соедините с крепежным кольцом сдвоенного колеса (Рис.8). Затем закрутите стяжку с крюком или стяжку с головкой до достижения необходимой длины. |
| 5. Einstellung der Verschlüsse | 5. Настройка креплений. |
| Mit der Höhe der Fussunterlage wird das Überschnappen über den toten Punkt des Verschlusses eingestellt und ist damit die Sicherung gegen das Lösen der Verschlüsse. | Расстояние до мертвой точки крепления выставляется с помощью регулировки высоты специальной подставки, что обеспечивает защиту от ослабления креплений. |
| Das Einstellen des Überschnappweges geschieht durch das montieren des 4-Loch U-Bügels in die Positionen Pos. 1 oder Pos. 2 (Fig. 4 + 5). Falls der Überschnappweg des Verschlusses über den toten Punkt auch in Pos. 1 noch zu groß ist, lassen Sie den 4-Loch U-Bügel weg (Fig. 3) Pos. 0. Wichtig: Montieren Sie auch in Pos. 0 das Distanzrohr (8) (Fig. 3). | Настройка производится следующим образом: U-образная скоба с 4-мя отверстиями монтируется в положение 1 или положение 2 (Рис.4+5). Если ход вокруг мертвой точки при монтаже в позицию 1 все еще слишком большой, уберите скобу (Рис.3) в положение 0. Важно: в позицию 0 необходимо также закрепить распорную трубку (8) (Рис.3). |
| Wenn der Überschnappweg zu groß ist, so wird der Verschluss nach dem Schliessen wieder locker. | Если оставить слишком большое расстояние, то после закрытия крепление снова ослабится |