| MEMORIA DE CALIDADES CRUISER HOTEL El Cruiser Hotel, esta concebido con estandares elevados de calidad, donde conviven maderas nobles, acero pulido, pieles, lacados en alto brillo y detalles constructivos elaborados de acuerdo con el maximo nivel de acabados y con materiales de ultima generacion. Todo el proyecto refleja el cuidado en los detalles y el compromiso con la idea que fundamenta la intervencion arquitectonica - un edificio que incorpora el espiritu de los grandes cruceros o de los modernos yates de lujo. La presente memoria de calidades tiene por objetivo enumerar y especificar los acabados de las distintas areas, sus principales caracteristicas y los procesos constructivos para el desarrollo del proyecto. 1- Exteriores El complejo se encuentra totalmente cerrado, reforzando su caracter privado con zonas de jardines tropicales de extraordinaria vegetacion, piscinas climatizadas tipo lago, pool-bar, con area de restaurante “al fresco” (bajo pergola), terrazas de restaurantes, zonas de solarium, areas sociales cubiertas para juegos y zonas de ocio infantiles. Existira tambien una puerta para acceso a la playa con sistema de control por tarjeta magnetica. 2- Cimentacion y estructura • Cimentacion mediante losa de hormigon armado. • Estructura de pilares y forjado reticular de hormigon armado, bajo rasante. • Estructura metalica de pilares y vigas con forjado con chapa colaborante de hormigon armado, sobre rasante. 3- Sotanos GARAJES – (mas de 500 aparcamientos) Los suelos seran de pavimento continuo de cuarzo de dos colores, gris en zona de circulacion y azul en zona de aparcamiento. Pintura en techos y pilares a dos colores en plastico liso. Mandos de apertura y control de acceso por intermedio de tarjetas. CONSIGNAS – suelo de pavimento continuo de cuarzo, pintura de paredes en plastico liso, con puertas RF pintadas, ventilacion forzada e iluminacion estanca. ZONAS COMUNES Y PASILLOS – pavimento de marmol, paredes estucadas en distintos colores y falsos techos de madera perforada con velo acustico y fajeado de pladur con acabado en pintura plastica lisa. 4- Cubiertas COMUNES – cubiertas de aticos y otras cubiertas comunes – cubiertas planas aisladas termica y acusticamente, impermeabilizadas y soladas con distintos materiales, desde decks ventilados de madera de iroko a pavimentos de piedra “parador flameado”. 5- Terrazas Las terrazas de los apartamentos tendran suelo de tarima de iroko, o madera similar, preparada para intemperie. Sera ventilada tipo “deck”, con falso machihembrado, y filtracion de agua, separado de la losa de hormigon que sera impermeabilizada. Los pavimentos interior y exterior de las suites y terrazas estaran enrasados al mismo nivel. 6- Carpinteria exterior La carpinteria exterior sera de dos hojas correderas en aluminio anodizado tono cromado alto brillo, con sistema de doble acristalamiento (tipo climalit). 7- Carpinteria interior Las puertas interiores de paso y puerta de acceso a las suites son de hoja abatible y corredera con sistema tipo scrineo, en maderas nobles de palo rosa de Brazil y Mutene, barnizadas. Los marcos seran de madera y las jambas de chapa de acero inoxidable pulido. Los armarios seran empotrados, o con caracter de vestidor en suite cruiser, con puertas de madera y cristal translucido. Los interiores de madera con cajoneras y barras totalmente terminadas. Tendran asi mismo iluminacion interior. 8- Tabiquerias y falsos techos TABIQUERIAS - Toda el sistema de paramentos interiores, tabiquerias divisorias entre apartamentos, cierres y chapados de paredes seran ejecutadas en pladur – metal con distintos espesores de placas dobles y perfileria de metal de 46, 70 y 100 mm. Con aislamiento de lana de roca en su interior y placas anti - humedades en banos. FALSOS TECHOS – los falsos techos en las suites seran en pladur para pintar, excepto en las areas de mantenimiento de aire acondicionado, que seran en chapa de aluminio en pasillo y de madera perforada color peral o similar con velo acustico. El remate periferico sera en perfil de acero pulido. En pasillos comunes y hall de ascensores los falsos techos seran en pladur y chapa de madera perforada con velo acustico en zonas necesarias de mantenimiento. 9- Revestimientos interiores Los techos - de pladur seran pintados en pintura plastica lisa en color blanco roto, excepto aquellos ya referidos de madera. Los techos en chapa de aluminio seran lacados en fabrica en color blanco brillo. Paramentos verticales - en las suites y habitaciones dobles se colocaran revestimientos vinilicos y papeles- tela con proteccion al fuego clase M1, con distintos acabados superficiales, excepto en zonas revestidas por paneles de madera segun diseno exclusivo, o paramentos intercalados de vidrio extraclaro, lacado en cara interior en color blanco nieve. En banos tendremos dos tipos de revestimiento - paredes forradas de madera en zonas de sanitarios y revestimiento porcelanico de alto brillo en color blanco nieve en piezas de gran formato, en zonas de ducha y banera. En pasillos comunes, se colocara un revestimiento de madera de palo rosa de Brazil con barnizado en alto brillo, desde rodapie de acero pulido hasta 90 cm de altura donde otra pieza de acero permite la transicion entre el zocalo de madera y el papel vinilico que revestira la restante pared hasta falso techo. Rodapies - todos los rodapies seran en acero inoxidable pulidos alto brillo. Pavimentos - los solados de los salones seran en piezas fabricadas expresamente para este proyecto en porcelanico de ultima generacion, rectificadas, de grandes dimensiones 600 x 600, de color blanco nieve sin veteados, con alto brillo y reflectancia con prestaciones de resistencia al desgaste y pulido superiores al granito. Las habitaciones seran en Tarima de madera de 1. calidad "elondo"o" Merbau" EN LOS BANOS se aplicara un pavimento deck marine con filete blanco, impermeable, como los que se utilizan en los decks de los Yates o embarcaciones de lujo. Los pasillos comunes de acceso a las suites o habitaciones, tendran un recercado en granito negro intenso pulido, con interior en moqueta tipo Windsor o similar con diseno propio recreando mapas marinos en dos colores. 10- Instalaciones a. Electricidad y mecanismos Dispondra de una instalacion centralizada para el complejo hotelero contando con un centro de transformacion de abonado en el que se instalaran transformadores secos Para dar continuidad de servicio a las diferentes cargas, esenciales y otras varias, frente a un posible fallo de suministro de energia electrica de la compania suministradora el edificio contara con la instalacion de una serie de grupos electrogenos que daran suministro a cargas de emergencia del hotel, cargas no esenciales del hotel. Todos ellos estaran insonorizados por medio de un carrozado y se alojaran en una sala tecnica ubicada en sotano -3. Todos los pasillos de salida de emergencia y escaleras dispondran de puntos de luz de emergencia e indicadores luminosos de salida, de conformidad con el Reglamento Electrotecnico de Baja Tension MIE-BT 028, NBE-CPI 96 y demas normativa aplicable con fin de prever la eventual falta de luz por averia o deficiencias en el suministro. Se dispondra de un Sistema Central de Baterias ira conectado al Sistema de Gestion del Edificio (BMS), que tendra una informacion continua acerca del estado de las baterias del sistema en cada planta. Los mecanismos de interruptores de corte, pulsadores y enchufes seran de la marca Jung serie acero o aluminio o similar. b. Iluminacion - Modelos exclusivos para el cruiser hotel, disenados por nuestro equipo de interioristas, aportan un cálido ambiente a la atmósfera del complejo. • SALON 1 Llampara de pie Lectura c/pantalla y luminaria fluorescente en aro o similar 1 Lampara techo Mod. "Nao" en acero de "leds” o similar. 2 apliques cuadros Apliques ilumina cuadros de teja en cromado "leds" o similar 2 Halogenos entrada 2 Halogenos bar • DORMITORIO DOBLE 2 Lamparas sobre mesita Lampara cordon de seda negro desde techo con pantalla en alabastro sobre mesilla de noche diseno "leds" 2 Lamparas lectura Aplique halogenos de acero inox brillo con codo rotula sobre pared cabecero. 1 Lampara sobremesa escritorio con teja cromado de 30cm "leds" 1 Apliques cuadros ilumina cuadros cromado teja de 30cm "leds" 1 Apliques interior armario luminarias fluorescentes color calido 1 Luminaria cortinero Luminaria en fosa cortinero corrida, de fibra optica Leds" Sagitario” Interruptores Tipo "jung" serie acero 1 Luminaria cabecero Luminaria en fosa cabecero corrida, de fibra optica Leds" Sagitario” Altavoces encastrados al techo tipo "Egi" o similar 2 Halogeno pasillo habitacion • DORMITORIO SUITE 2 Lamparas aplique mesita c/pantalla Apliques pared cabecero, realizados segun dibujo "Arquiconcept" con base cromada y medias pantallas de tela blanca trevira ignifuga 2 Lamparas lectura Aplique flexo Aplique lectura c/rotula sobre pared cabecero, realizado en acero cromado c/luz halogena 1 Aplique pie lectura c/pantalla Lampara de pie en tubo acero con pantalla tela trevira ignifuga 1 Apliques pared zona maletero Apliques pared, realizado segun dibujo "Arquiconcept" con base cromada y medias pantallas de tela blanca trevira ignifuga 1 Aplique cuadro Sofito en cromado teja de 30cm 1 Apliques interior armario Luminarias fluorescentes 1 Luminaria cortinero Luminaria en fosa cortinero, corrida de fibra optica Leds "Sagitario” 1 Halogeno superior a puerta de habitacion 2 Halogenos vestidor Interruptores Tipo "jung" serie acero Altavoces encastrados al techo tipo "Egi" o similar c. Calefaccion, aire acondicionado y ventilacion Los sistemas de climatizacion previstos para el complejo se basan en un sistema a cuatro tubos con enfriadoras de agua condensadas por aire para la refrigeracion y produccion de calor mediante calderas. El sistema de produccion de calor estara dimensionado para el suministro a la instalacion de climatizacion y agua caliente sanitaria. o Suites Todas las suites se climatizaran mediante unidades tipo fancoil a cuatro tubos. Las tuberias por donde circula el agua fria/caliente seran de acero negro estirado sin soldadura, aisladas mediante coquilla tipo Armaflex. El fancoil sera de tipo horizontal, sin envolvente, con bateria de frio y calor. Dispondra ademas de una bandeja aislada de recogida de condensados. El control del fancoil se lleva a cabo mediante termostatos en estancia noble, ajustables por el usuario. El aire exterior sera tratado termicamente y filtrado en unidades centrales (climatizadores de aire primario) instaladas en cubierta o plantas tecnicas, conducido posteriormente a cada planta mediante una red de conductos, donde sera distribuido horizontalmente a cada habitacion. Los conductos seran de chapa galvanizada aislada con manta de fibra de vidrio y recubiertos de chapa de aluminio en cubierta hasta los patinillos. o Zonas comunes La climatizacion en zonas comunes se realizara mediante climatizadores a cuatro tubos con suministro de agua fria y caliente desde los equipos centrales de produccion. La ventilacion de humos de vehiculos del aparcamiento (CO) se realizara mediante extractores de aire situados en salas de extraccion en cada nivel de parking. Se situaran dos extractores por conducto vertical de extraccion. Desde cada ventilador se distribuyen conductos de chapa galvanizada, con recubrimiento RF donde pase otros sectores de incendios y con extraccion por rejillas con regulacion a nivel superior. El control de las instalaciones de climatizacion y agua caliente sanitaria, se realizara mediante un sistema de gestion de instalaciones (BMS). d. Fontaneria, acs y saneamiento El suministro de agua potable se realizara desde un aljibe con una capacidad de 990 m. exclusivo para agua potable. Para dar alimentacion a todos los puntos de consumo de agua fria sanitaria, se instalara una red de agua fria sanitaria de distribucion desde la salida de cada uno de los dos grupos de presion hasta los respectivos suministros de cada habitacion del hotel. Las aguas grises procedentes de los aseos de las habitaciones (ducha, banera, lavabo y bidet) y aseos publicos (lavabo) y las aguas pluviales recogidas en la cubierta del edificio, son tratadas y posteriormente suministran agua tratada exclusivamente a los inodoros y urinarios del edificio y a la red de riego mediante otro grupo de presion independiente. Se disponen de dos grupos de presion para la red de fluxores de los inodoros de las habitaciones y la red de fluxores de inodoros y urinarios de los servicios comunes del hotel. Las tuberias generales seran de polietileno reticulado (WIRBOPERT) de alta densidad, con accesorios a presion en bronce. Los distribuidores de la red de agua fria sanitaria se realizaran en tubo multicapa, las derivaciones desde los colectores se realizaran en polietileno reticulado (Wirsbo-Pex). Todas las tuberias iran calorifugadas segun RITE 03.1. Las tuberias instaladas expuestas al ambiente exterior y dentro de salas tecnicas llevaran proteccion de chapa de aluminio. Agua caliente sanitaria La acumulacion de agua se llevara a cabo mediante un sistema de acumuladores fabricados en acero al carbono, con recubrimiento interno a base de resinas epoxi-fenolicas, de gran micraje y calidad alimentaria, que soportan temperaturas de acumulacion del agua caliente sanitaria en continuo de 80. C. Los depositos tendran un aislamiento termico en espuma de poliuretano rigido inyectado y tendran proteccion catodica por corriente impresa. Se instalara valvulas de regulacion o equilibrado para equilibrar la presion en los circuitos de agua caliente incorporando todos los sistemas necesarios para el cumplimiento de la norma UNE 100-030-94, para evitar la proliferacion de la bacteria de La Legionela Pneumophila. Para minimizar el tiempo de espera hasta obtener agua caliente, una vez abierto el grifo y ahorrar agua y energia cada habitacion incorporara regulador termostatico TA-Therm HT en la tuberia de retorno de cada uno de los aseos de las habitaciones. La red de agua caliente sanitaria se realizara en polietileno reticulado (Wirsbo-Pex) serie 5 s/norma UNE 53381.; las terminaciones vistas se ejecutara en acero inoxidable. Todas las tuberias iran calorifugadas segun RITE 03.1 Saneamiento El edificio contara con redes separativas en su recorrido vertical dentro del edificio y red separativa horizontal en la parte colgada de los sotanos. Toda la red de saneamiento en el interior del edificio se realizara con tuberia de fundicion, con la finalidad de reducir los niveles de ruido de la circulacion de agua en el interior de las tuberias. El drenaje se realizara mediante la recogida de un colector horizontal que correra el falso suelo hasta el bote sifonico o bajantes mas proximas segun el caso. Las bajantes dispondran de una ventilacion primaria y secundaria. Las bajantes se iran distribuidas desde cubierta hasta llegar a planta a las plantas baja y sotano -1. Para uso de agua en urinarios, inodoros y agua de riego se realiza un tratamiento de aguas grises mediante planta de filtracion en doble etapa. El agua tratada discurrira por un sistema independiente al de otros servicios. e. Instalaciones especiales El Hotel Arcosur ira dotado de una infraestructura tal que proporcionara a este de una gran flexibilidad a la hora de ubicar los distintos equipos electronicos de control e informaticos instalados en el interior de las diferentes areas que componen el edificio. Para el diseno de la infraestructura el sistema de cableado de senal y comunicaciones se ha considerado que partira de los diferentes elementos centrales de los sistemas que utilizaran esta canalizacion, pudiendose distinguir los siguientes: i. Sistema de Voz y Datos ii. Sistema de control de equipos mecanicos iii. Sistema de seguridad A su vez, cada una de las suites Cruiser, Junior Suite y habitaciones dobles, cuentan con sistemas de conexion a internet, por medio de red estructurada e inalambrica. Se dispondra de sistema de television por pago y digital libre, en todas las dependencias, con los principales canales Nacionales y extranjeros. Igualmente, se preve un sistema de musica ambiente y dvd multifuncion. 11- Bar _ Preparar un aperitivo, un te o una cena ligera. El bar del salon estara preparado con todo lo indispensable para satisfacer sus dotes de gourmet. La habitacion contara en el salon con un bar complemento equipado y en acabados de diseno mediante mobiliario lacado en color negro o grafito y utensilios integrados y una barra con acabado en silestone negro tebas o latina antibacterias. El bar estara totalmente equipado y dispondra de frigorifico, cafetera electrica, calentador de agua y lavavasos y un completo equipamiento de menaje. 12- Baños _ Ambiente nautico, sofisticacion en los materiales, suelos en maderas “deck” con bandas neopreno, zona de agua blanco alpino, cromados y destellos, para una refrescante ducha de verano, o bano relajante. • Todos los banos tendran extraccion mecanica en zona de sanitarios y en ducha o banera. • Los espejos tendran un sistema de anti-vaho incorporados. • El frente de espejo sera en cristal lacado color negro tipo lacobel con perfiles perifericos de acero inox brillo en la transicion entre cristales. • Encimera en granito negro intenso o madera de Iroko maciza. • Puerta en ducha de cristal templado con manillon porta toallas y pomo de acero. • Puerta y fijos separador de w. c. en cristal templado con pomo de acero. • Banera color blanco “Duravit” o similar • Plato de ducha mod Turin blanco de 110 x 80 “Systen pool” o similar • Base plato de ducha Tarima de madera para plato de ducha Ipe o similar "Systen pool" o similar • Inodoro suspendido color blanco “Duravit” o similar • Tapa inodoro Asiento y tapa inodoro anti golpe “Duravit” os imilar • Bidet suspendido color blanco "Duravit" o similar • Lavabo encastrar Lavabo bajo encimera mod neo selene blanco "Roca" o similar • GRIFERIA Griferia mezclador lavabo monomando axor starck bimando "Hansgrohe" o similar Mezclador termico banera termostato bimando bano ducha "hansgrohe" o similar Rociador banera tele ducha dos tipos de chorro "hansgrohe" o similar Soporte mural "hansgrohe" o similar Flexo "hansgrohe o similar Rociador ducha fijo columna ducha griferia termostatica acero "systen pool" o similar Cisterna de encastrar Pulsador encastrar cisterna Mezclador bidet monomando axor "Hansgrohe" o similar • ACCESORIOS DE BAÑO Segun dibujo, siendo un diseño exclusivo para Cruiser de Arquiconcept y estaran realizados en madera maciza y acero inox de 1. calidad. _ portarrollos doble wc _ porta toallas bidet _ toallero termico toallas banera _ toallero lavabo _ jabonera ducha _ perchas pared _ asidero banera _ asidero ducha • EQUIPAMIENTO BAÑO Banqueta tapizada toalla banqueta segun dibujo "arquiconcept" con tapiceria de toalla desenfundable en blanco, y pata de cuceta tubo de acero cromado. Papelera cromada WC papeleras c/pedal y tapa cromada de 16cm h "eurobercasa" Secador de pelo secador de pelo para encastrar en cajon con enchufe de seguridad "eurobercasa" o similar Bascula bascula bano con encimera cristal "eurobercasa" o similar Espejo aumento espejo aumento mod-cubic line con luz y rotula movil "eurobercasa" o similar. Telefono pared WC Papelera bajo encimera papeleras c/pedal y tapa cromada de 16cm h "eurobercasa" o similar. Portaclinex pared distribuidor portaclinex plastico cromado ref-584 masardi "eurobercasa" o similar Mueble bajo encimera mueble en madera wengue o lacado con 2 cajones para cosmeticos y secador segun dibujo "Arquiconcept" • LENCERIA BANO 4 toallas de mano Rizo americano con banda de pique a un lado de 550gr m2 color blanco 33x33 2 toallones banera Rizo americano con banda de pique a un lado de 550gr m2 color blanco 100x150 2 toallas lavabo Rizo americano con banda de pique a un lado de 550gr m2 color blanco 100x50 1 toallas bidet Rizo americano con banda de pique a un lado de 550gr m2 color blanco de40x65 1 alfombrin ducha Rizo americano con banda de pique a un lado de 700gr m2 color blanco 50x80 2 albornoces Albornoz de rizo americano con cuello sport sin bordado "pratessi" 2 zapatillas Rizo americano 13- Mobiliario y decoracion • SALON 1 mesa comedor Segun dibujo y especificaciones "arquiconcept", de tapa de cristal y pata de acero con mecanismo deslizante 2 sillas comedor Tipo sillon giratorio, Tapizados ref - "solo " blanca de lelievre, ignifuga transpirable ultima generacion y patas de acero brillo. O similar 1 banco corrido mesa comedor Realizado segun dibujo "arquiconcept", tapizado en Alcantara o similar 1 sofa chaise longue Compuesta de un modulo de tres plazas y chaisse longue, convertible en cama T/Ref- "solo" de lelievre, ignifuga transpirable o similar 1 mueble zona tv Realizado segun dibujo "arquiconcept", consta de un portico en madera, para encastrar tv, y mueble bajo. 1 mesa centro Realizado segun dibujo "Arquiconcept, tipo bandeja con reborde "barco", y pata aspas en acero cromado. 15 1 television de 32 pulgadas philips o similar, de acuerdo con explotacion hotelera 1 equipo hifi philips o similar, de acuerdo con explotacion hotelera 2 altavoces hifi o juego cortinas y lenceria Juego de cortinas a dos hojas tableadas, confeccionadas al 150%, con tapiceria similar a muestra, en trevira ignifuga, forradas con forro opaco, y colocadas con riel manual a techo. 2 caidas de visillo en t/ trevira segun muestra 2 alzapanos cortinas alzapanos metalicos cromados 3 cojines sueltos sofa de 40x30, tapiceria trevira segun muestra 8 manteles individuales 12 servilletas o cuadros y otros elementos decorativos 1 cuadro sobre pared mueble 1 cuadro sobre pared sofa 1 cuadro mesa comedor 1 espejo entrada 1 centro mesa comedor 1 centro mesa baja sofa 2 juego cenicero • DORMITORIO DOBLE o Mobiliario 1 cabecero Panelado inferior y laterales chapa de madera, con remate longitudinal en piel pespunteada y chapa de acero y parte superior central de espejo, para 2camas de 90 que puedan separarse 1 mesita de noche 1 butaca Diseno exclusivo segun Dibujo "Arquiconcept” Tapizada, pata en madera, y casquillo en acero 1 mueble contenedor de minibar-secos y tv Diseno exclusivo, segun dibujo "Arquiconcept" en madera lacada c/cajon corrido en su parte inferior donde se situa el maletero con cojin tapizado y una mesa de apoyo, y parte superior contenedor de 2 puertas escamoteables donde se situa el minibar y la television con tirador manillon cromado. 1 silla segun dibujo asiento tapizado en alcantara o similar 1 escritorio Escritorio diseno exclusivo "arquiconcept" en madera lacada c/cajon corrido superior., con tirador manillon cromado, patas en forma uinvertida adosado a la pared del cabecero. 1 armario ropero 3 cajones y barras Empotrado segun dibujo "Arquiconcept" realizado en madera merbau con puertas de cristal enmarcado, e interiores de madera en cedro similar 1 mesa auxiliar Tipo velador integrada en el mueble tv bar, segun dibujo "Arquiconcept", tapa de cristal redonda, con tubo central en acero rematado en lampara con pantalla de tela o cuadros y otros elementos decorativos 1 cuadros pared cabecero Foto en B/N motivo regata, enmarcados con pasepartout doble ancho y marco filo negro y plata vertical 1 cuadros pared mueble tv Foto en B/N motivo regata, enmarcados con pasepartout doble ancho y marco filo negro y plata cuadrado o juego cortinas y lenceria 1 cortinas Juego de cortinas a dos hojas tableadas, confeccionadas al 150%, con tapiceria similar a muestra, en trevira ignifuga, forradas con forro opaco, y colocadas con riel manual a techo 1 visillos T/ trevira de seda ignifuga segun muestra 2 cubre canape 90x200cm Juego de cubre canapes tableados, confeccionados en tapiceria similar a muestra en trevira, forrados. 2 colchas 90x200 cm Manta -colcha con tapiceria segun muestra, ribeteada con seda 2 alzapanos cortinas Alzapanos para cortinas metalicos cromados Tapiceria butaca T/ trevira ignifuga segun muestra Tapiceria silla T/ trevira ignifuga segun muestra Tapiceria pouff T/ trevira ignifuga segun muestra 2 cubre colchon cama de 90x200 Rizo algodon 2 funda almohada cremallera 90cm 2 funda almohada vista 90 cm 2 sabanas bajeras cama de 90x200cm 2 sabanas encimeras cama de 90x200 cm 2 edredon cama de 90x200 (invierno) 2 funda edredon cama de 90x 200cm (invierno) 2 colcha verano cama de 90x200cm "Pique" de algodon rayado blanco 2 alfombrines pie cama o descanso 2 canapes elevables 90x200cm Canapes elevables con estructura de tubo metalico, y amortiguador Pikolin 2 plaid cama de 90x200cm Manta pie de cama con tapiceria segun muestra, forrada en seda 2 colchones 90x200 cm Colchon Normablok de Pikolin gama alta mod Hudson o Quebec 2 almohadas 90cm Almohadas de poli pluma con fundas suaves lavables Pikolin 2 cuadrantes cama70cm Cuadrantes sobre almohadas poli pluma con fundas suaves lavables Pikolin o equipamiento dormitorio 1 plancha pantalones Galan electrico ref-7700 acabado negro "eurobercasa” o similar 1 maleteros auxiliares maletero auxiliar en tubo metalico con cintas Indeformables "eurobercasa o similar 1 cofre seguridad Cofre de seguridad c/cajon extraible ref-mdd-400 "dometic" o similar 1 television Plasma o lcd plano de 32p philips o similar Especial hotel 8 perchas pantalon Falda percha madera natural c/pinza, y gancho antirrobo ref-pc3 2eurobercasa"o similar 12 perchas chaqueta perchas madera natural c/hombrera, gancho antirrobo ref-pc5 nogal "eurobercasa" o similar 1 mini-bar mod hipro4000-st "dometic" o similar para encastrar en Mueble 1 papelera papelera rectangular forrada en vinilo, con logo ref-66881dl "eurobercasa o similar • DORMITORIO SUITE o Mobiliario 1 base cabecero madera pared Panelado de madera chapa mansonia, parte central tapizada en alcantara, entrecalles acero, cama de 1,80 1 cabecero Tapizado con tap/ piel pespunteada 1 mesillas Mesita noche diseno exclusivo "Arquiconcept" en madera alto brillo nautico c/cajon con tirador encastrado y cruceta en acero 1 butaca Diseno exclusivo Segun Dibujo" Arquiconcept” Tapizada, pata en madera, y casquillo en acero 1 mesa escritorio Diseno exclusivo, segun dibujo "Arquiconcept" en madera alto brillo nautico c/cajon Tirador encastrado en acero 1 armarios ropero En vestidor segun dibujo "Arquiconcept" realizado en madera clara tipo limoncillo o haya blanca, con puerta de acceso en cristal mateado c/ espejo 1 mueble maletero Diseno exclusivo, segun dibujo "Arquiconcept" realizado en madera alto brillo nautico, y sobre c/galleta de tapiceria pata con casquillo de acero. 1 mueble de TV Diseno exclusivo, segun dibujo "Arquiconcept" adosado a pared, con Pilastras de madera y base c/ dos cajoncitos 20 o Cuadros y otros elementos decorativos 1 cuadros pared cabecero Grabado en B/N motivo regata, enmarcados con pasepartout doble ancho y marco filo negro y plata vertical 1 cuadro pared puerta Grabado o foto en B/N motivo regata, enmarcados con pasepartout doble ancho y marco filo negro y plata cuadrado o Juego cortinas y lenceria Tapiceria sillones Y galletas T/ trevira ignifuga segun muestra 1 juego visillos T/ trevira ignifuga segun muestra 1 juego cortinas Juego de cortinas a dos hojas tableadas, confeccionadas al 150%, con tapiceria similar a muestra, en trevira ignifuga, forradas con forro opaco, y colocadas con riel manual a techo 2 alzapanos cortinas metalicos Alzapanos para cortinas metalicos cromado 2 cubre canapes cama de 80x200 cm Juego de cubre canapes tableados, confeccionados en tapiceria similar a muestra en trevira, forrados 1 colcha cama de 1,60x200cm Manta -colcha con tapiceria segun muestra, ribeteada con seda 1 cubre colchon cama 160x200 Rizo algodon 1 sabanas bajeras cama 1,60x200 1 sabanas encimeras cama 160x200 2 funda almohada vista 80cm 1 edredon cama de 1,60 (invierno) 1 funda edredon cama de 1,60 (invierno) 1 colcha verano cama de 1.60 2 tapetes lenceria c/logo sobre cabecero 0,70 cm 2 alfombrines pie cama o Descanso 1 plaid cama de 1,60 cm Manta pie de cama con tapiceria segun muestra, forrada en seda 1 colchones 160x200 cm Colchon Normablok de Pikolin gama alta mod Hudson o Quebec 2 canapes elevables cama de 80x200 cm Canapes elevables con estructura de tubo metalico, y amortiguador Pikolin 2 almohadas de 80cm Almohadas de poli pluma con fundas suaves lavables Pikolin 2 cuadrantes cama de 60cm Cuadrantes sobre almohadas poli pluma con fundas suaves lavables Pikolin o Equipamiento dormitorio 1 plancha pantalones Galan electrico acabado negro "eurobercasa similar 1 maleteros auxiliares Maletero auxiliar en tubo metalico con cintas indeformables modc7-1001 "eurobercasa o similar 1 cofre seguridad Cofre de seguridad c/cajon extraible ref-mdd-400 "dometic"o similar 1 television Plasma o Lcd plano de 32” philips o similar Especial hotel 10 perchas Falda – pantalon - madera natural c/pinza, y gancho antirrobo “eurobercasa "o similar 14 perchas chaqueta Perchas madera natural c/hombrera, gancho antirrobo nogal "eurobercasa similar 1 papelera Papelera rectangular forrada en vinilo, con logo ref-66881dl "eurobercasa o similar • TERRAZA SUITE 1 sofa tresillo Tapizadas en loneta especial exteriores 2 butacas Butacas reclinables mod peninsula tapizadas en loneta especial exteriores. 4 sillones Mod multifuncion ref-mur-108 tap en loneta especial exteriores "kettal" 1 mesa comedor Tapa cristal, pata en aluminio "kettal" 1 mesa centro mod malibu de cristal y aluminio ref-8007 "kettal 2 mesas de rincon mod malibu 50x50de cristal y aluminio ref-8007 "kettal • TERRAZA DORMITORIO DOBLE 3 sillones mod multifuncion tap en loneta especial exteriores "kettal" 1 mesa mod kore de cristal y aluminio "kettal” • TERRAZAS ATICOS 1 mesa comedor para 8 personas 8 mod multifuncion tap en loneta especial exteriores "kettal" 4 tumbonas "kettal" en aluminio lacado y rejilla tecnica 1 pergola con instalacion de cortinas de loneta en zona jacuzzi 1 jacuzzi sobre tarima de madera de Iroko o similar madera tratada para exteriores 1 sombrilla de madera y loneta • DETALLES MARINOS Los decks de madera, las escaleras de los aticos, barandillas, jardineras separaciones de terrazas, son elementos a destacar de este proyecto emblematico, verdadero exponente de calidad, un hotel construido con la maxima exigencia y rigor, donde la perfeccion es el objetivo a lograr. | СПЕЦИФИКАЦИЯ CRUISER HOTEL Cruiser Hotel создан согласно высших стандартов качества, в его дизайне сочетаются благородные породы древесины, полированная сталь, кожа, блестящие лакированные элементы и строительные детали, разработанные с применением отделочных материалов высшего качества последнего поколения. Весь проект отражает заботу о мелочах и их подчинение главной идее архитектора – здание, напоминающее о грандиозных круизах и современных роскошных яхтах. Настоящая спецификация перечисляет и описывает отделку различных помещений, их основные характеристики и конструктивные решения, использованные при реализации проекта. Зеленая зона Комплекс является полностью закрытым, его приватный характер подчеркивается зонами тропических садов с экзотической растительностью, климатизированными бассейнами-лагунами, пул-баром с рестораном «на свежем воздухе» (под навесом), террасами-ресторанами, зонами соляриев, крытыми развлекательными зонами общего пользованиям и детскими площадками. Также предусмотрена калитка, ведущая к пляжу, открываемая с помощью магнитных карт. 2. Фундамент и структура Фундамент в форме плиты из армированного бетона Структура из колонн бетона с решетчатой арматурой ниже уровня земли Металлическая структура из колонн и балок с перекрытиями с железобетонной прослойкой, берущей на себя часть нагрузки выше уровня земли 3. Подвалы ГАРАЖИ – (на более, чем 500 машин) Полы выложены сплошным кварцевым покрытием двух цветов: серым в зоне проезда и синим в зоне парковки. Стены и колонны окрашены гладкой пластиковой краской в два цвета. Система дистанционного открытия и контроль въезда – с помощью магнитных карт. КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ - Полы выложены сплошным кварцевым покрытием, стены окрашены гладкой пластиковой краской, несгораемые окрашенные двери, принудительная вентиляция и герметичное освещение. ОБЩИЕ ЗОНЫ И КОРИДОРЫ – мраморные полы, стены покрыты штукатуркой различных цветов, навесные потолки из перфорированной древесины со звукоизоляцией, меандр из пладура, покрыт гладкой пластиковой краской. 4. Крыши КРЫШИ ОБЩЕГО ДОСТУПА – террасы пентхаусов и прочие плоские крыши общего доступа снабжены термо- и звукоизоляцией, водонепроницаемы и выложены различными материалами: от вентилируемых деревянных настилов из ироко до обожженных каменных плит 5. Террасы Террасы номеров покрыты плавающим паркетом из ироко или подобной древесины, обработанной для противостояния атмосферным воздействиям. Покрытие является вентилируемым по типу настила, с фальшивым шпунтованием, и пропускает воду; паркет отделен от влагоизолированной бетонной плиты. Напольное покрытие сьютов и террас делается на одном уровне. 6. Внешние столярные работы Внешние столярные работы (оконные рамы) выполнены из двух раздвижных плоскостей из анодированного хромированного блестящего алюминия, с двойным стеклопакетом (типа клималит). Внутренние столярные работы Внутренние двери и входные двери сьютов (отворяющиеся и раздвижные системы типа Scrigno) выполнены из благородных пород дерева – мироксилона и мутене - и покрыты лаком. Рамы – деревянные. Притолоки – обшиты листом из полированной нержавеющей стали. Шкафы – встроенные или типа гардеробной в круизер-сьютах, с деревянными дверцами с полупрозрачным стеклом. Внутренняя отделка шкафов – деревянная, с полностью законченными комодами и вешалами. Также шкафы снабжены внутренней подсветкой. Перегородки и подвесные потолки ПЕРЕГОРОДКИ – вся система внутренних перегородок между номерами, разделительных стен и обшивки выполняется из пладура – металла: двойные щиты различной толщины и металлические профили 46, 70 и 100 мм. Изоляция из минеральной ваты во внутренних полостях и плиты, защищающие от влажности в ванных комнатах. ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ – Подвесные потолки в сьютах выполняются из пладура под краску, за исключением зон технического обслуживания кондиционеров, где потолки предусмотрены из алюминиевых пластин в коридорах и из перфорированного дерева цвета «груша» или подобного со звукоизоляцией в зонах техобслуживания. Отделка внутренних поверхностей Потолки из пладура покрываются гладкой пластиковой краской цвета шампань за исключением тех участков, которые, как указывалось выше, выполняются из дерева. Потолки из алюминиевых пластин покрываются белым лаком фабричным способом. Вертикальные плоскости – в сьютах и двуспальных номерах – покрываются виниловыми и ткаными огнезащитными обоями класса М1 с различными текстурами поверхности, за исключением зон, обшитых деревянными панелями согласно эксклюзивному дизайну, и стен со вставками из сверхпрозрачного стекла, внутренняя поверхность которого покрывается снежно-белым лаком. В ванных комнатах предусмотрены два вида покрытия – стены, обшитые деревом и керамически-фарфоровое плиточное покрытие в зонах душа-ванны. В общих коридорах стены обшиваются блестящим лакированным мироксилоном от плинтуса из нержавеющей стали на высоту 90 см, где проходит еще одна горизонтальная полоса нержавеющей стали, отделяющая деревянный цоколь от стены, покрытой виниловыми обоями до подвесного потолка. Плинтуса – все плинтуса выполняются из блестящей полированной нержавеющей стали. Напольное покрытие - в салонах полы выполняются из плит, специально сделанных под настоящий проект из ректифицированного керамогранита последнего поколения большого формата 600 х 600, белого цвета без боковых скосов, высокой степени блеска и отражаемости, полированных и по износостойкости превышающих гранит. В номерах полы выполняются из первоклассного плавающего деревянного паркета типа Элондо или Мербау. В ВАННЫХ пол выполнен в виде корабельного настила с белыми рейками, с гидроизоляцией, подобно полам на роскошных яхтах. Полы в коридорах общего пользования, ведущие в сьюты и номера, выполнены из черного полированного гранита, обрамляющего ковровое покрытие типа Windsor или подобное, с оригинальным дизайном, повторяющим морские карты, в двух цветах. Оборудование а. Электричество и механизмы В отеле предусмотрена централизованная установка для всего комплекса, со своей подстанцией на сухих трансформаторах. Чтобы в комплексе не прерывалась подача энергии в случае возможных проблем у компании – поставщика, в здании предусмотрена установка электрогенераторов, которые смогут поддерживать работу аварийной электросистемы комплекса. Все эти генераторы будут снабжены системой шумоизоляции и расположены на техническом этаже комплекса на уровне -3. Все коридоры экстренной эвакуации и лестницы снабжены аварийным освещением и световыми указателями выхода, согласно Электротехническому Регламенту о Низком Напряжении MIE-bt 028, NBE-CPI 96 и прочим нормативам, предусматривающим перебои в электроснабжении в случае аварии или проблем с поставками энергии. Также будет создана централизованная система аккумуляторов, соединенной с Системой Управления Здания (BMS), которая будет постоянно информировать о состоянии аккумуляторов на каждом этаже. Рубильники отключения электроэнергии, выключатели и розетки марки Jung выполняются из нержавеющей стали или алюминия, или подобные. b. Освещение - Эксклюзивные модели для Cruiser Hotel, выполненные нашей командой дизайнеров, привносят неповторимое очарование и тепло в атмосферу комплекса. САЛОН 1 Торшер для чтения с абажуром и флуоресцентной дуговой лампочкой или подобной 1 Люстра модели Nao из стали “leds” или подобная 2 хромированных бра для подсветки картин в форме черепицы, “leds” или подобные 2 галогенных светильника при входе 2 галогенных светильника в баре Двухместная спальня 2 настольные лампы-ночники Лампы подвесные на черном шелковом шнуре, с алебастровым абажуром, над прикроватными тумбочками, дизайна “leds” 2 лампы для чтения Галогенное бра из блестящей нержавеющей стали на кронштейне у изголовья кровати 1 настольная лампа с хромированным непрозрачным абажуром в форме козырька, 30 см, дизайн “leds” 1 хромированное бра для подсветки картин в форме козырька, 30 см, “leds” 1 флуоресцентный светильник теплого света во встроенном шкафу 1 углубленная подсветка для карниза штор, из оптического волокна, “leds”, модель “Sagitario” Динамики, встроенные в потолок типа “Egi” или подобные 2 галогенных светильника в коридоре при входе в номер СПАЛЬНЯ-СЬЮТ 2 бра над прикроватными тумбочками, с абажурами, Бра, прикрепленные к стене над изголовьем кровати, согласно дизайну “Arquiconcept”, с хромированным основанием и полукруглыми абажурами из белой огнеупорной ткани из волокна Тревира 2 лампы для чтения Галогенное бра из хромированной нержавеющей стали на кронштейне у изголовья кровати 1 Настольная лампа для чтения с абажуром Лампа-торшер на стержне-трубе из нержавеющей стали с абажуром из огнеупорной ткани … 1 настенное бра в зоне размещения багажа Бра, созданное согласно дизайну “Arquiconcept”, с хромированным основанием и полукруглыми абажурами из белой огнеупорной ткани из волокна Тревира 1 бра – подсветка для картины “Sofito” в форме хромированного козырька, 30 см 1 встроенный флуоресцентный светильник в шкафу 1 подсветка для карниза со шторами Углубленная подсветка для карниза штор, из оптического волокна, “leds”, модель “Sagitario” 1 галогенный светильник над входной дверью в номер 2 галогенных светильника в гардеробной Выключатели типа Jung стальная серия Динамики, встроенные в потолок типа “Egi” или подобные С. Отопление, кондиционеры, вентиляция Установки климатизации комплекса основаны на четырехтрубной системе с воздушным конденсаторным охлаждением воды для холодильных установок и производства тепла котельным способом. Система отопления рассчитана на поставку воды для отопления и санитарных нужд. о Сьюты Все сьюты климатизированы четырехтрубными установками типа фанкойл. Трубы, по которым циркулирует холодная и горячая вода, выполняются из черной стали, протянутые без сварки, изолированные посредством изложницы типа Armaflex. Фанкойл - горизонтального типа, без чехла, работающий на подачу тепла и холода. Также предусмотрен изолированный лоток для сбора конденсата. Контроль за работой фанкойла осуществляется через термостат в зале номера, который пользователь может регулировать по своему усмотрению. Внешний воздух термически обрабатывается и фильтруется централизованными установками (первичная климатизация воздуха), располагающимися на крышах или технических этажах гостиницы; затем он поступает через сеть воздуховодов на каждый этаж, где горизонтально распределяется по номерам. Воздуховоды будут из гальванизированного металлического листа, изолированного слоем стекловолокна и обшитого на крыше алюминиевым листом до технических шахт. о Места общего пользования Климатизация воздуха в местах общего пользования осуществляется посредством четырехтрубных установок с поставкой горячей и холодной воды из первичных централизованных установок. Вентиляция выхлопных газов машин из гаражей производится вытяжными установками, расположенными в специальных залах на каждом уровне парковки. На каждую вентиляционную шахту приходится по две вытяжных установки. От каждого вентилятора расходятся воздуховоды из гальванизированного листового металла, покрытого огнестойким материалом в местах прохода через другие пожарные сектора и с решетчатыми вытяжками с регулировкой на высшем уровне. Контроль за установками климатизации и подачей горячей технической воды осуществляется через систему управления оборудованием (BMS). D. Водопровод, канализация, очистка Поставка питьевой воды осуществляется из отдельного резервуара емкостью 990 м3. Чтобы снабдить технической холодной водой все выводы комплекса, устанавливается система распределения холодной технической воды от выхода каждой из двух групп накачивания до соответствующих труб, ведущих в номера комплекса. Сточные воды, происходящие из туалетных комнат комплекса (душ, ванна, умывальник и биде) и общественных уборных (умывальники), равно как и дождевая вода, собираемая с крыш комплекса, проходят обработку для последующей поставки исключительно для унитазов и писсуаров комплекса и сети полива через особую независимую сеть накачивания. Имеются две группы накачивания для сети сливных клапанов унитазов номеров и сети сливных клапанов унитазов и писсуаров общественных уборных комплекса. Общая система труб изготавливается из решетчатого полиэтилена (WIRBOPERT) высокой плотности, аксессуары под давлением – из бронзы. Распределители сети технической холодной воды выполняются из многослойных труб, отводы от коллекторов выполняются из решетчатого полиэтилена (Wirsbo-Pex). Все трубы – с термоизоляцией, согласно регламенту RITE 03.1. Трубопроводы, находящиеся в контакте с внешней средой и проходящие по техническим помещениям, защищены слоем алюминия. Горячая техническая вода Накопление воды происходит с помощью системы накопителей из углеродной стали, покрытыми изнутри эпокси-феноловыми смолами высокого микронажа и пищевого качества, которые выдерживают постоянную температуру накапливаемой горячей технической воды до 80ºC. Накопители снабжены термоизоляцией из нагнетенной твердой полиуретановой пены и катодной защитой с наложенным током. Предусмотрена установка регулирующих или выравнивающих клапанов, чтобы уравнивать давление в системах циркуляции горячей воды, включая все элементы, необходимые для выполнения норматива UNE 100-030-94, чтобы избежать распространения бактерии Legionela Pneumophila. Чтобы свести к минимуму время ожидания нагрева воды после открытия крана, чтобы экономнее расходовать воду и энергию, в каждом номере устанавливается термостат TA-Therm HT на возвратной трубе каждой из ванных комнат номеров. Водопроводная сеть для горячей технической воды выполняется из решетчатого полиэтилена (Wirsbo-Pex) серии 5, согласно нормативу UNE 53381. Видимые части будут из нержавеющей стали. Все трубы термоизолированы, согласно регламенту RITE 03.1. Канализация Комплекс снабжается вертикальной разделительной сетью внутри здания и горизонтальной разделительной сетью, подвешенной в подвалах. Вся канализационная сеть внутри здания выполняется из литых труб, с целью понижения уровня шума от циркуляции воды в трубах. Дренаж осуществляется путем забора из горизонтального коллектора, проходящего под полом до ближайшего сифона или стояка. Стояки снабжаются первичной и вторичной вентиляцией. Стояки распределяются от крыши до первого и первого подвального этажей. Для использования воды в унитазах, писсуарах и системе полива происходит очистка сточных вод на фильтровальной установке в два этапа. Отфильтрованная вода подается по водопроводу, изолированному от прочих труб. Е. Особые установки Hotel Arcosur будет оснащен инфраструктурой, обеспечивающей гибкость в установке контролирующей электронной аппаратуры, предусмотренной для различных секторов, составляющих комплекс. При разработке инфраструктуры, системы передачи сигнала и коммуникаций, было решено, что она будет выходить из разных центральных элементов систем, использующих данные каналы, среди которых будут: Система передачи Звука и Данных Система контроля за механизмами Система безопасности В свою очередь, каждый из круизер-сьютов, джуниор-сьютов и двухместных номеров обладают подключением к интернету через структурированную беспроводную сеть. Предусмотрена система платного и цифрового бесплатного телевидения во всех помещениях, с настройкой основных испанских и зарубежных каналов. Также предусмотрена система музыкального оформления и многофункционального DVD. Бар Дает возможность приготовить аперитив, чай или легкий ужин. Бар салона снабжен всем необходимым, чтобы удовлетворить запросам гурманов. В салоне номеров будут расположены полностью укомплектованный бар в виде лакированного предмета мебели черного или графитового цвета с набором необходимого инвентаря и барная стойка, покрытая бактерицидным черным силестоуном Тebas или Latina. В полный комплект бара включены холодильник, электрокофеварка, электрочайник, посудомоечная машина и набор посуды. Ванные Дизайн, напоминающий корабельный, изысканные материалы, пол деревянный типа настила с неопреновыми полосами, зона использования воды – белая, хромированные блестящие детали, для освежающего летнего душа или расслабляющей ванны. Все ванные снабжены механической вентиляцией в зонах сантехники, душа или ванны. Зеркала снабжены встроенной системой против запотевания. Лицевая часть зеркала отделана лакированным черным стеклом типа Lacobel с боковыми профилями из блестящей нержавеющей стали на стыках между стеклами. Столешница умывальника из черного гранита или из цельной древесины ироко Дверь душа – из закаленного стекла, с вешалкой для полотенец и стальной ручкой-шаром Дверь и перегородка в зоне унитаза из закаленного стекла со стальной ручкой-шаром Белая ванна типа “Duravit” или подобная Душевой поддон, белый, модели “Turin” 110 х 80, “System pool” или подобный Основание душевого поддона из дерева ипе или подобного, “System pool” или подобный Подвесной унитаз белый, марки “Duravit” или подобной «Противоударная» крышка и сидение унитаза белые марки “Duravit” или подобной Подвесное биде белое марки “Duravit” или подобной Умывальник под столешницей модели “Neo selene”, белый, фирмы “Roca” или подобной КРАНЫ . Смеситель для умывальника, однорычажный или обычный “Axor Starck Hansgrohe" или подобный . Смеситель на ванне с термостатом, переключатель ванна/душ "Hansgrohe" или подобный . Телескопический душ с лейкой-насадкой, предусматривающей две формы подачи воды "Hansgrohe" или подобный . Держатель для душа настенный гибкий "Hansgrohe" или подобный . Лейка душа фиксированная для душевой кабины, стальные термостатические краны “System pool” или подобный . Встроенный унитазный бачок . Встроенная кнопка слива унитаза . Смеситель однорычажный для биде “Axor Hansgrohe" или подобный АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ Согласно эксклюзивному дизайну Arquiconcept для CRUISER, они выполнены из высококачественного цельного дерева и нержавеющей стали. .. двойной бумагодержатель .. полотенцедержатель для биде .. полотенцесушитель для банных полотенец ..полотенцедержатель для умывальника .. мыльница для душа .. настенные вешалки .. сидение для ванной .. сидение для душа ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ . Банкетка с сидением «как полотенце» Согласно дизайну Arquiconcept, банкетка со съемным чехлом из белой махровой ткани «под полотенце», перекрещенные ножки из стальных хромированных труб . Хромированная туалетная урна Урна с педалью и крышкой, 16 см, “Eurobercasa" . Фен Фен для сушки волос, хранящийся в специальном ящике и с безопасным штепселем, “Eurobercasa " или подобный . Весы весы для ванной со стеклянной поверхностью, “Eurobercasa" или подобные . Увеличивающее зеркало Увеличивающее зеркало модели “cubic line” с подсветкой, на шарнире, “Eurobercasa" или подобное . Настенный телефон у унитаза . Урна для умывальника Урна с педалью и крышкой, 16 см, “Eurobercasa" или подобная . Дозатор ватных шариков пластиковый хромированный дозатор ватных шариков модели ref-584 masardi “Eurobercasa" или подобный . Шкаф под умывальником шкаф из древесины венге или лакированный с двумя ящиками для косметики и фена, согласно дизайну Arquiconcept. ПОЛОТЕНЦА ДЛЯ ВАННОЙ . 4 полотенца для рук Махровые «американские» с пикейной полосой по одному краю, 550 г/м2, белые, 33 х 33 . 2 банных полотенца Махровые «американские» с пикейной полосой по одному краю, 550 г/м2, белые, 100 х 150 . 2 полотенца для умывальника Махровые «американские» с пикейной полосой по одному краю, 550 г/м2, белые, 100 х 50 . 1 полотенце для биде Махровое «американское» с пикейной полосой по одному краю, 550 г/м2, белое, 40 х 65 . 1 коврик для душа Махровый «американский» с пикейной полосой по одному краю, 700 г/м2, белый, 50 х 80 . 2 банных халата Махровые «американские» банные халаты, со спортивным воротником без вышивки “Pratessi” 2 пары тапочек Махровые «американские» Мебель и декоративные элементы САЛОН . 1 обеденный стол Согласно дизайну и спецификации Arquiconcept, со стеклянной столешницей и стальной опорой со скользящим механизмом . 2 обеденных стула Типа крутящихся кресел, обивка – модель “solo”, белая, огнеупорная, дышащая, последнего поколения, ножки из блестящей стали, фирмы “Lelievre”. Или подобные . 1 обеденная скамья Согласно дизайну Arquiconcept, обивка “Alcantara” или подобная . 1 диван-шезлонг Состоит из трехместного модуля и шезлонга, превращаемого в кровать, обивка - модель “solo”, огнеупорная, дышащая фирмы “Lelievre” или подобная . 1 тумба под телевизор Согласно дизайну Arquiconcept, состоит из деревянной арки для встроенного телевизора и тумбы . Журнальный столик Согласно дизайну Arquiconcept, типа раскладного подноса с бортиком “как на лодке”, скрещенные ножки из хромированной стали Стр. 15 . 1 телевизор 32 дюйма, “Philips” или подобный, согласно нормам эксплуатации гостиницы . 1 музыкальная установка, “Philips” или подобная, согласно нормам эксплуатации гостиницы . 2 аудиоколонки ЗАНАВЕСИ И АКСЕССУАРЫ ИЗ ТКАНИ . Комплект штор из двух полотнищ, со складками, сшитые из 150 % ширины, из ткани, подобной образцу, из огнестойкого волокна Тревира, с непрозрачной подкладкой, подвешенные к потолку на ручной рельс. . 2 тюлевые занавески из волокна Тревира, подобной образцу . 2 держателя для занавесок – металлические хромированные держатели для занавесок . 3 диванные подушки 40 х 30, из волокна Тревира, подобно образцу . 8 индивидуальных скатертей . 12 салфеток КАРТИНЫ И ПРОЧИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1 картина на стене с телевизионной тумбой 1 картина на стене над диваном 1 картина над обеденным столом 1 зеркало при входе 1 икебана на обеденном столе 1 икебана на журнальном столике 2 пепельницы ДВУСПАЛЬНЫЙ НОМЕР Мебель 1 изголовье кровати Нижние и боковые панели – деревянные, с горизонтальной вставкой из присборенной кожи и стального листа, верхняя центральная часть – зеркальная; для двух кроватей по 90 см, которые могут раздвигаться. 1 прикроватная тумбочка 1 кресло Эксклюзивный дизайн Arquiconcept, обивка, деревянные ножки, стальная конструкция 1 тумбочка с минибаром и сухими продуктами и телевизором Эксклюзивный дизайн Arquiconcept, из лакированного дерева, с выдвижным ящиком в нижней части, где располагается отделение для багажа с мягкой обивкой и опорный столик, в верхней части расположены две убирающиеся дверцы, за которыми находятся минибар и телевизор, с хромированной ручкой 1 стул, согласно рисунку, обивка сидения “Alcantara” или подобная 7 1 письменный стол Письменный стол эксклюзивного дизайна Arquiconcept, из лакированного дерева с верхним выдвижным ящиком, с хромированной ручкой, ножки выгнутой формы, прислонен к стене изголовья кровати 1 платяной шкаф с тремя ящиками и балками Встроенный шкаф, согласно дизайну Arquiconcept, из дерева мербау, с дверцами из обрамленного стекла, внутренняя обшивка из кедра или подобная 1 вспомогательный столик Типа барного, встроен в телевизионную тумбу, согласно дизайну Arquiconcept, столешница стеклянная, круглая, центральная стальная ножка-трубка оканчивается лампой с тканым абажуром Картины и другие декоративные элементы 1 картина на стене изголовья кровати Черно-белая фотография на мотив регаты, обрамленная в двойное широкое паспарту, в раме с черной с серебром окантовкой, вертикальная 1 картина на стене у телевизионной тумбы Черно-белая фотография на мотив регаты, обрамленная в двойное широкое паспарту, в раме с черной с серебром окантовкой, квадратная ЗАНАВЕСИ И АКСЕССУАРЫ ИЗ ТКАНИ 1 шторы Комплект штор из двух полотнищ, со складками, сшитые из 150 % ширины, из ткани, подобной образцу, из огнестойкого волокна Тревира, с непрозрачной подкладкой, подвешенные к потолку на ручной рельс. 1 шелковая огнестойкая занавеска из волокна Тревира, подобно образцу 2 покрывала на кровати 90 х 200 см Комплект покрывал со складками, сшитых из ткани из волокна Тервира подобной образцу, на подкладке 2 покрывала 90 х 200 см Покрывала-одеяла из ткани, подобной образцу, обшиты по периметру шелком 2 держателя для занавесок – металлические хромированные держатели для занавесок Обивка кресла – огнестойкая, из волокна Тревира, согласно образцу Обивка стула – огнестойкая, из волокна Тревира, согласно образцу Обивка пуфа – огнестойкая, из волокна Тревира, согласно образцу 2 чехла-наматрасника для кровати 90 х 200, из махрового хлопка 2 наперника с молнией, 90 см 2 наволочки, 90 см 2 нижних простыни для кровати 90 х 200 см 2 верхних простыни для кровати 90 х 200 см 2 одеяла для кровати 90 х 200 см (зимой) 2 пододеяльника для кровати 90 х 200 см (зимой) 2 летних покрывала для кровати 90 х 200 см из белого пикейного в полоску хлопка 2 подушечки для изножия кровати Для отдыха 2 лежака с поднимающимся изголовьем 90 х 200 см Лежаки с поднимающимся изголовьем, из металлических труб, амортизатор “Рikolin” 2 пледа для кровати 90 х 200 см Одеяло для изножия кровати из ткани, согласно образцу, подбитое шелком 2 матраса 90 х 200 см Матрас марки “Normablok Pikolin” высшего качества модели Hudson или Quebec 2 подушки 90 см Подушки из синтетического волокна “polipluma” с мягкими съемными наволочками “Pikolin” 2 кроватные думки 70 см Думки из синтетического волокна “polipluma” с мягкими съемными наволочками “Pikolin” Оборудование для спальни 1 электрический брючный пресс-вешалка модели 7700 черный “Eurobercasa” или подобный 1 вспомогательная тумба для багажа Вспомогательная тумба для багажа из металлических труб с недеформируемыми лентами “Eurobercasa” или подобное 1 сейф Сейф с выдвижным ящиком модели 400 “Dometic” или подобный 1 плоский телевизор, плазменный или LCD 32 дюйма, “Philips” или подобный, специальная модель для гостиниц 8 брючных вешалок Вешалка для юбки из натурального дерева с прищепками и крючком безопасности, модель pc3 “Eurobercasa” или подобная 12 пиджачных вешалок Вешалки из натурального дерева с подплечниками и крючком безопасности, модели зс5 орех “Eurobercasa” или подобные 1 минибар модели “Hipro4000-st Dometic” или подобный, встраиваемый в меблировку 1 урна для бумаг Прямоугольная урна для бумаг, изнутри обитая винилом, с логотипом, модель 66881dl “Eurobercasa” или подобная СПАЛЬНЯ-СЬЮТ Мебель 1 основа для изголовья кровати деревянная Панели из деревянных досок “Mansonia”, центральная часть обита тканью “Alcantara”, между панелями вставки из стали, для кровати 180 см 1 изголовье кровати Обито присборенной кожей 1 тумбочка Прикроватная тумбочка эксклюзивного дизайна Arquiconcept из блестящего дерева в морском стиле, с ящиком со встроенной стальной ручкой, структура - стальная 1 кресло Эксклюзивный дизайн Arquiconcept, тканая обивка, деревянные ножки, стальная структура 1 письменный стол Эксклюзивный дизайн Arquiconcept, из блестящего дерева в «морском» стиле, с ящиком со встроенной стальной ручкой 1 платяной шкаф В гардеробной, по эксклюзивному дизайну Arquiconcept, из светлого дерева типа лимонника или белого бука, дверца из матового стекла с зеркалом Тумба для багажа Эксклюзивный дизайн Arquiconcept, из блестящего дерева в морском стиле, сверху – стеганая подушка из обивочной ткани, ножки, стальная структура 1 тумба под телевизор Эксклюзивный дизайн Arquiconcept, прикрепленная к стене, с деревянными пилястрами и двумя ящиками в нижней части. Стр. 20 Картины и другие декоративные элементы 1 картина на стене у изголовья кровати Черно-белая гравюра на тему регаты, вставленная двойное широкое паспарту, в раме с черной с серебром окантовкой, вертикальная 1 картина на стене у двери Черно-белая фотография или гравюра на тему регаты, в квадратной раме с черной с серебром окантовкой ЗАНАВЕСИ И АКСЕССУАРЫ ИЗ ТКАНИ Обивка кресел и стеганые подушки из огнестойкого волокна Тревира, согласно образцу 1 комплект прозрачных занавесок Огнестойкая ткань из волокна Тревира, согласно образцу 1 комплект штор Комплект штор из двух полотнищ, со складками, сшитые из 150 % ширины, из ткани, подобной образцу, из огнестойкой ткани из волокна Тревира, с непрозрачной подкладкой, подвешенные к потолку на ручной рельс. 2 держателя для занавесок – металлические хромированные держатели для занавесок 2 покрывала на кровати 90 х 200 см Комплект покрывал со складками, сшитых из ткани из волокна Тревира, подобной образцу, на подкладке 1 покрывало 160 х 200 см Покрывало-одеяло из ткани, подобной образцу, обшиты по периметру шелком 1 чехол-наматрасник для кровати160 х 200, из махрового хлопка 1 нижняя простыня для кровати 160 х 200 см 1 верхняя простыня для кровати 160 х 200 см 2 наволочки, 80 см 1 одеяло для кровати 160 х 200 см (зимой) 1 пододеяльник для кровати 160 х 200 см (зимой) 1 летнее покрывало для кровати 160 х 200 см 2 тканых покрывала с логотипом в изголовьи, 0,70 см 2 прикроватных коврика ДЛЯ ОТДЫХА 1 плед для кровати 160 х 200 см Одеяло для изножия кровати из ткани, согласно образцу, подбитое шелком 1 матрас 160 х 200 см Матрас марки “Normablok Pikolin” высшего качества модели Hudson или Quebec 2 основания с поднимающимся изголовьем 80 х 200 см Основания с поднимающимся изголовьем, из металлических труб, амортизатор “Рikolin” 2 подушки 80 см Подушки из синтетического волокна “pilipluma” с мягкими съемными наволочками “Pikolin” 2 кроватные думки 60 см Думки из синтетического волокна “pilipluma” с мягкими съемными наволочками “Pikolin” Оборудование для спальни 1 Электрический брючный пресс-вешалка черный “Eurobercasa” или подобный 1 вспомогательная тумба для багажа Вспомогательная тумба для багажа из металлических труб с недефирмируемыми лентами модели с7-1001 “Eurobercasa” или подобное 1 сейф Сейф с выдвижным ящиком модели 400 “Dometic” или подобный 1 плоский телевизор, плазменный или LCD, 32 дюйма, “Philips” или подобный, специальная модель для гостиниц 10 вешалок Вешалка для юбки или брюк из натурального дерева с прищепками и крючком безопасности, “Eurobercasa” или подобная 14 пиджачных вешалок Вешалки из натурального дерева с подплечниками и крючком безопасности, модели зс5 орех “Eurobercasa” или подобные 1 урна для бумаг Прямоугольная урна для бумаг, изнутри обитая винилом, с логотипом, модель 66881dl “Eurobercasa” или подобная ТЕРРАСА-СЬЮТ 1 софа Трехместная софа обитая специальной тентовой тканью, устойчивой к атмосферным воздействиям 2 кресла Кресла с откидными спинками, обитые специальной тентовой тканью, устойчивой к атмосферным воздействиям 4 стула Многофункциональная модель “mur-108”, обитая специальной тентовой тканью, устойчивой к атмосферным воздействиям фирмы “Кettal” 1 обеденный стол Стеклянная столешница, алюминиевая опора фирмы “Кettal” 1 журнальный столик Модели “Malibu” 50 х 50 из стекла и алюминия типа 8007 фирмы “Кettal” ТЕРРАСА ДВУХМЕСТНОГОНОМЕРА 3 стула Многофункциональная модель, обитая специальной тентовой тканью, устойчивой к атмосферным воздействиям фирмы “Кettal” 1 стол Модели “Kore”, из стекла и алюминия фирмы “Кettal” ТЕРРАСЫ ПЕНТХАУСОВ 1 обеденный стол на 8 персон 8 стульев многофункциональной модели, обитые специальной тентовой тканью, устойчивой к атмосферным воздействиям фирмы “Кettal” 4 лежака фирмы “Кettal” из лакированного алюминия и технической сетки 1 тент с занавесями из тентовой ткани в зоне джакузи 1 джакузи на настиле из древесины Iroko или подобной, прошедшей специальную обработку для устойчивости к внешним воздействиям 1 солнечный зонт из дерева и тентовой ткани. МОРСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ Дощатые деревянные настилы, лестницы в пентхаусах, перила, ящики для растений, разделяющие террасы – вот те детали, которые являются визитной карточкой настоящего проекта, настоящего эталона качества, гостиницы, построенной согласно самым строгим требованиям, целью которых было достигнуть совершенства во всем. |
| --- | --- |