Прокладка гофры, трубы ПВХ

Большинство кабельных трасс прокладывается в специальных рукавах, которые могут защитить кабель от повреждений. Это делается исключительно для безопасности системы. Но иногда такое решение себя оправдывает в случае прокладки систем во взрывоопасных помещениях, на промышленных объектах или за подвесным потолком. В таких условиях все кабеля нужно проложить в гофротрубе ПВХ. Какие особенности такого монтажа, на что нужно обратить внимание?

Прежде всего, способ прокладки труб. Он бывает открытым без креплений, в штробе или под скобу. Какие существенные отличия монтажа в каждом случае?

Монтаж гофры открыто без креплений

Такой вид монтажа используется исключительно в малых помещениях для прохода. Иногда он себя оправдывает в случае прокладки за подвесным потолком типа армстронг или гипсокартон. Недостаток метода – большое провисание трубы, возможность разрыва соединений.

Монтаж гофры в штробе

Такой монтаж нужно выполнять исключительно при наличии проектной документации. Он состоит с нескольких этапов:

- Разработка проекта кабельных трасс

- Расчет внешнего диаметра труб

- Формирование штробы необходимой глубины, чтобы полностью скрыть трубу или гофру

- Крепление трубы или гофры, для этого стоит использовать специальные крепления под внешний диаметр

- Закрытие штробы гипсом или бетоном.

Отличительная особенность такого метода прокладки в том, что в гофру или трубку все кабеля нужно завести заблаговременно. Вариантов увеличения кабелей в системе не будет, иначе можно разрушить крепления.

Монтаж гофры на скобы

Это самый оптимальный вариант монтажа гофры или труб на промышленных объектах. Суть монтажа сводится к формированию трассы прокладки гофры. При этом нужно учитывать особенность гофры и трубы. При креплении гофры скобы нужно ставить на расстоянии не больше 30 см одна от другой, иначе возникнет провисание с дальнейшим разрывом линии. В случае пластиковой трубы ПВХ достаточно ставить скобы на расстоянии до 1 м. Кабеля рекомендуется  завести в трубу заблаговременно, но в креплении скобами есть большое преимущество. При необходимости ввода большего количества кабелей достаточно снять гофру со скоб, ввести новый кабель и поставить трубу на место. Скоба монтируется просто. Она состоит с: дюбеля, шурупа,  круглого открытого крепления размером с внешний диаметр трубы. Достаточно закрепить скобу на стену, а гофру или трубу установить можно за пару минут.

Наша компания занимается прокладкой гофры или труб различного внешнего диаметра в зависимости от поставленных задач. Мы обязательно даем заказчику полный проект кабельной разводки в случае скрытой проводки, потому что гофра – это не защита от повреждений. Кроме того, наши специалисты помогут подобрать лучшее решение при прокладке проводов, а цены за работу приятно удивят Вас. Мы стараемся работать качественно, надежно и на будущее. Поэтому, на все свои выполненные работы даем гарантию.