Монтажные работы

| Оригинал (англ) | Перевод (русс) |
| --- | --- |
| Instructions for correct refrigerant installation _ The execution of refrigerant lines for connection with the evaporator section must be properly performed by the client in compliance with current laws. It is especially advisable to refer to standard EN 378-2 and subsequent modifications. _ The refrigerant lines must be in copper piping for refrigeration systems, type EN 12735-1-2, electrolytic, mild copper, degreased, and de-oxidised. Make sure there are no impurities or moisture inside the pipes as this is extremely harmful for the refrigerant circuit. _ It is advisable to insulate the liquid line in cases where the external temperature (because of solar radiation) is higher than the temperature of the liquid itself. _ It is advisable to insulate the gas line to avoid burns from accidental contact, or to avoid heating indoor areas. _ Properly size the refrigerant lines so as to obtain limited leaks and a speed of the refrigerant liquid that guarantees carrying of the oil. _ The diameters of the inlet/outlet pipes of the remote condensers are shown in the table of dimensional characteristics on page 7. The table below shows the recommended dimensions for the refrigerant connection between the remote condenser and the evaporator unit, based on equivalent length. _ It is advisable to install, between the evaporator and the remote condenser, an anti-vibration device (1) and a silencer (2) so as to reduce the transmission of noise along the ducting (fig. 10). _ Horizontal stretches of pipe should end up sloping gently towards the low point (in the sense of gas flow), to favour the flow of oil. The slope should be between 0.5% and 1%. | Инструкция по установке хладагента Подсоединение трубопроводов хладагента к секции испарителя должно осуществляться пользователем надлежащим образом в соответствии с действующими правилами. Особенно рекомендуем обратиться к стандарту EN 378-2 и последующим модификациям. Трубопроводы хладагента должны состоять из медных труб, применяемых для холодильных установок, типа EN 12735-1-2, электролитическая обработка, мягкая медь. Их следует обезжирить и удалить окислы. Убедитесь, что внутри труб отсутствуют загрязнение или влага, поскольку это чрезвычайно вредит работе холодильного контура. Рекомендуется теплоизолировать жидкостной канал в случаях, когда наружная температура (вследствие солнечного излучения) выше, чем температура самой жидкости. Рекомендуется изолировать газовый канал, чтобы избежать ожогов при случайном контакте, или нагрева внутренних помещений. Подберите должным образом трубопроводы хладагента по размеру, чтобы ограничить утечку и получить необходимую скорость подачи охлаждающей жидкости, что обеспечит перенос масла. Диаметр впускных/выпускных труб выносных конденсаторов показан в таблице размерных характеристик на странице 7. В таблице, приведенной ниже, показаны рекомендованные размеры соединений для подачи хладагента от выносного конденсатора к установке испарителя, основанные на эквивалентной длине. Рекомендуется установить между испарителем и выносным конденсатором противовибрационное устройство (1) и шумоподавитель, чтобы уменьшить передачу шума по трубопроводу (рис. 10). Горизонтальные участки трубы должны оканчиваться слабым наклоном к нижней точке (относительно движения газа), чтобы способствовать течению масла. Уклон должен быть от 0.5% до 1%. |

Художственный перевод (политика)

Пример 2:

| Original | Translation |
| --- | --- |
| Nixon advisor H.R. Haldeman admits in his memoir: "After Kennedy was killed, the CIA launched a fantastic coverup." And "In a chilling parallel to their coverup at Watergate, the CIA literally erased any connection between Kennedy's assassination and the CIA." Indeed, if there was no conspiracy, why so much secrecy and so much cover-up? If Oswald did it, what is there to hide and why do the CIA and FBI still resist a full undoctored disclosure of the hundreds of thousands of pertinent documents? Would they not be eager to reveal everything and thereby put to rest doubts about Oswald's guilt and suspicions about their own culpability? The remarkable thing about Erwin Knoll, Noam Хомски, Alexander Cockburn, and others on the Left who attack the Kennedy conspiracy findings is they remain invincibly ignorant of the critical investigations that have been carried out. I have repeatedly pointed this out in exchanges with them and they never deny it. They have not read any of the many studies by independent researchers who implicate the CIA in a conspiracy to kill the president and in the even more protracted and extensive conspiracy to cover up the murder. But this does not prevent them from dismissing the conspiracy charge in the most general and unsubstantiated terms. | Советник президента Никсона Г. Р. Холдеман признает в своих мемуарах: "После убийства Кеннеди ЦРУ с невообразимой энергией принялось заметать следы". И "С той же пугающей аналогией Уотергейскому делу, ЦРУ буквально стерло все следы, ведущие к нему от убийства Кеннеди". И правда, если не было никакого заговора, к чему так много секретности и "дымовой завесы"? Если это сделал Освальд, то что же тогда скрывать, и почему ЦРУ и ФБР все еще противятся опубликованию сотен тысяч подлинных документов, имеющих отношение к этому делу? Неужели им не хотелось бы открыть все и, тем самым, положить конец сомнениям в виновности Освальда и подозрениям в своей причастности? Примечательно то, что Эрвин Кнолл, Ноам Хомски, Александр Кокберн и другие представители "левых", кто подвергает критике новые подробности, открывающиеся при расследовании заговора против Кеннеди, остаются в упорном неведении о важных результатах следствий, проведенных ранее. В наших с ними дебатах я неоднократно указывал на этот факт, но они его и не отрицают. Они не знакомы ни с одним из многочисленных исследований независимых экспертов, которые считают, что ЦРУ причастно к заговору, имевшему целью убийство президента, и к еще более затянувшемуся и обширному – скрыть правду об этом убийстве. Но это не мешает им отвергать обвинение в заговоре самыми общими и безосновательными словами. |