SHARP

НАУЧНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР					МОДЕЛЬ EL-506P

СПАВОЧНИК ИНСТРУКЦИЙ

Уважаемый Покупатель!

- Большое спасибо Вам за покупку нашего электронного калькулятора.

- Для полного использования его свойств не требуется никакой специальной подготовки , и мы предлагаем Вам изучить это руководство по эксплуатации, чтобы познакомиться с его многими способностями.

- Для обеспечения его долговечности не трогайте внутренней стороны калькулятора, избегайте сильных стучаний и сильного ненадлежащего нажатия на клавиши. Крайняя степень холода (НИЖЕ 32оF или 0оС), жары (выше 104оF или 40оС) и влажность могут также повлиять на функции калькулятора. Не используйте летучие жидкости, как лакоразбавитель, бензин и т.д. при чистке устройства. Для проведения техобслуживания и среднего ремонта обращайтесь к вашему розничному продавцу или близлежащему дилеру.

Перед запуском калькулятора убедитесь, что нажали клавишу	и подтвердите, что “0” высвечивается на табло.

Особо стоит позаботиться о том, чтобы не.повредить устройство – не сгибать и не ронять. Например, не носите его в вашем боковом кармане.

# КЛАВИАТУРА

( 		(

(	 	(

(			(

(

(

(

(

## РАБОЧИЕ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

(	   Кнопка отключения питания.
	   При нажатии этой кнопки, калькулятор выключается.

Функция автоматического отключения энергии (A.P.O.).
   Примерно через 8 минут после последней клавишной операции калькулятор

автоматически выключается для экономии энергии.

(	   Включение и клавиша чистого/статистического режима вычисления.

Нажмите на эту кнопку для включения калькулятора. Он готов к работе. При нажатии её во время работы она очищает калькулятор, за исключением его памяти.

Активизируется статистическая программа.
Когда калькулятор установлен на статистический режим вычисления нажатием этих клавиш, появляется символ “STAT”, и одновременно очищаются числовые величины и команды вычисления, кроме содержимого памяти.

Тем не менее, в статистическом режиме вычисления кнопки    )   ,  Х(M  и  М+

работают как кнопки   n  ,  х  ,  S  и  DATA  соответственно.
   А при нажатии этих клавиш сразу после кнопки  2ndF , они работают как кнопки
     (х  ,    (х2  ,   (   и  CD  .

(  2ndF    Кнопка обозначения второй функции.

(  DRG	Кнопка перевода единиц прибора в десятич./радианы/градусы/угловые разряды.
 DRG  : Используется для расчета тригонометрических, обратно тригонометрических величин и перевода системы координат. Кнопка   DRG   изменяет угловой режим.

DEG	RAD		GRAD

(нажмите  DRG )

Например: DEG(GRAD: Нажмите дважды кнопку  DRG  .

Режим “DEG” – Вводы и ответы в десятичных разрядах.

Режим “RAD” – Вводы и ответы в радианах.

Режим  “GRAD” – Вводы и ответы в градусах.

(100 g =90o = (/2)

Имеет функцию клавиши  DRG   , также как и перевода изображенного числа в число  в заданном угловом режиме.

(	     Гиперболическая / дуговая гиперболическая кнопка.

sin

(  cos	   		Кнопка тригонометрической / обратно тригонометрической функции.

tan

( F(E	 	Кнопка изменения формата изображения / табуляции.

F(E  :  Когда результат вычисления отображен в системе плавающей запятой в десятичном

числе, нажатие кнопки показывает результат в научной системе счислений. Повторное нажатие клавиши отобразит результат снова в системе с плавающей запятой десятичного числа.

2ndF   TAB  :   	Чтобы задать число в десятичных цифрах в результате вычисления.

(  СЕ	Очистка записи ввода / кнопка факториала.

СЕ  :	Используется для сброса неправильно введенного числа.
123  + 	 455  СЕ   =   (  579

2ndF   n!  :      Вычисляет факториал введенного числа.

Факториал от   n (n!) = n ( (n-1) ( (n-2) (((((( 2 ( 1

(  +DEG   Кнопка перевода градуса/минуты/секунды ( в десятич. разряды/16-ричное число

(DEG  2ndF  (DMS  :  Для перевода градуса/минуты/секунды в 10-й разряд и наоборот.

D  :  Клавиша “D” шестнадцатеричного номера.
		    (работает только в модели 16-ричного числа – режиме “HEX”).

(   ln 	Клавиша натурального логарифма / антилогарифма и 16-ричного числа.

In	:   Используется для получения основания логарифма е (е = 2.718281828).

2ndF   ех  :    Высчитывает основание е антилогарифма введенного на табло числа.

11     log  :	Кнопка простого логарифма / антилогарифма и 16-ричного числа.

log  :   Используется для получения логарифма с основанием 10.

2ndF   10х  :   Высчитывает антилогарифм с основанием 10.

F   :     Режим HEX
			    Кнопка шестнадцатеричного числа “F”.

12     a	Ввод действительно числа / кнопка перевода координаты.

b  :

- Используется когда нужно ввести вещественные части комплексного числа, а

также когда вызываются мнимые части результатов вычисления.

- Используется во время переводов координаты, когда вводится координата X прямоугольных координат (X,Y) или когда вводится r полярной координаты (r, (). Также используется для вызова вычисляемых величин Х или r.

13     a	Ввод мнимого числа / кнопка перевода координаты.

b  :

- Используется когда нужно ввести мнимые части комплексного числа, а

также когда вызываются мнимые части результатов вычисления.

Используется во время переводов координаты, когда вводится координата Y

прямоугольных координат (X,Y) или когда вводится ( полярной координаты

((, (). Также используется для вызова вычисляемых величин Y или (.

2ndF   (xy  :    Переводит полярную (полюсную) координату в прямоугол. координату.

14	   (	Кнопка сдвига вправо / режима комплексного числа.

(   :	Пример: 		Печатание		   На табло

(	123456    (   	  (	        (	123.

45	(		12345.

(  	5   EXP	    24   (	(    (	5. 00

35	(		5. 35

2ndF   CPLX  :  Используется для установки режима комплексного числа.

15	     EXP	Клавиша ввода экспоненты / числа ( и шестнадцатеричного числа.

EXP  :      Для ввода числа в научной системе счисления.

2ndF   x  :  	Вводится константа числа ( (( = 3.141592654).

A    :	 Режим HEX

Кнопка шестнадцатеричного числа “A”.

16	  Yx	Yx/ и кнопка шестнадцатеричного числа

Yx  :   	 Возводит число в степень

2ndF     :  	 Высчитывает Х-ый корень от Y.

B    :	 Режим HEX

Кнопка шестнадцатеричного числа “B”.

17		Клавиша квадратного корня / кубического корня и 16-ричное число.

:	Высчитывает квадратный корень введённого на табло числа.

2ndF	 :	Высчитывает кубический корень введённого на табло числа.

С    :	 Режим HEX

Кнопка шестнадцатеричного числа “C”.

18	  Х2	    Кнопка квадрата величины / обратной величины.

Х2    :	 Высчитывает квадрат изображённого на табло числа

2ndF   1/x    :	Высчитывает обратную величину введённого на табло числа

19	  (	Кнопка открытия круглой скобки / замены.

(   :	Используется для открытия круглой скобки

2ndF   (   :	Используется для замены введенного числа нижним числом, сохраненным в

рабочем регистре.

20	  )	Кнопка закрытия круглой скобки / статистического вычисления.

)  :	Используется для закрытия круглой скобки.

∙   :	Когда установлен статистический режим.

n  :	Отображает число введенных выборок. (n)

2ndF  (х  : Используется для получения суммы величины ((х).

21  	0  –  9 		Клавиши чисел.

Используются для ввода чисел.

22	 (	Кнопка деления / режима двоичного числа.

(  :	Нажимается для деления

2ndF  -BIN  :	Используется для установки восьмеричной системы.

Преобразует введенное число в число в основании 2.

23 	(	Кнопка умножения / режима восьмеричного числа.

( :	Нажимается для умножения

2ndF  -ОСТ :	Используется для режима восьмеричной системы.

Преобразует введенное число в число в основании 8.

24	 -	Кнопка вычитания / режима шестнадцатеричного числа.

-   :	Нажимается для вычитания

2ndF  -HEX :	Используется для установки режима шестнадцатеричной системы.

Преобразует введенное число в число в основании 16.

25	 +	Кнопка сложения / десятичного числа.

+  :	Нажимается для сложения

2ndF  -DEС :	Используется для установки режима десятичной системы (нормальный режим).

Преобразует введенное число в число в основании 10.

26	Х(M   Клавиша ввода в память / статистического вычисления.

Х(M  :  	Очищает число из памяти и затем хранит отображенное число в памяти.

Для очищения памяти нажмите клавишу  ON/C  , а после кнопку Х(M  .

∙   :	Когда установлен статистический режим.

x  :	Используется для получения среднего значения данных (х).

2ndF  -BIN  :	Используется для получения суммы квадратов данных ((х2).

27	RM	Клавиша повторного вызова / статистического вычисления.

RM   :	Отображаем содержимое памяти. После нажатия этой клавиши содержимое

памяти остается без изменения.

∙   :	Когда установлен статистический режим.

s  :	Используется для получения стандартного отклонения выборки данных.

2ndF  (:	Используется для получения стандартного отклонения совокупности данных ((х2).

28	 M+	Клавиша ввода в память положительной величины / Данных CD.

M+  :	Используется для добавления введенного числа или вычисленного результата в

содержимое памяти.

∙   :	Когда установлен статистический режим.

DATA  :	Используется для ввода данных (чисел).

2ndF  CD:	Используется для исправления неправильного ввода данных.

29	+ / -	Кнопка замены знака.

Заменяет знак отображенного числа с положительного на отрицательный и наоборот.

Пример: 5  + / -  (  -5

30		 ∙  	Кнопка десятичной запятой / случайного числа.

∙   :	Пример:	12.3 (  1  2  ∙  3

0.7   (   ∙   7

2ndF  RND   :	Эти клавиши используются для генерирования равномерных случайных чисел от 0,000 до 0,999.

Примечание: Генерация случайного числа невозможна в случае когда установлен режим двоичной /восьмеричной / шестнадцатеричной системы счисления.

31	 	= 	Клавиша равенства / процента

=   :	Завершает четыре арифметических вида вычисления (+, -, x, (), , Yx и вычисления комплексного числа.

2ndF    %    :	Используется для подсчитывания процента и дополнения / снижения вычисления.

### ЭЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО

(1)		 	Формат или вид табло

(Система счисления с плавающей точкой

десятичного числа, нормальное табло)

(Научная система счисления)

мантисса                                     экспонент,

показатель степени

(2)			Знаки

-	:   Знак минуса

Показывает, что число на табло после знака “-” является отрицательным.

М	:   Знак памяти

Появляется, когда число сохраняется в памяти

Е	:   Знак погрешности

Появляется, когда обнаруживается переполнение или погрешность.

2ndF     :    Знак установления 2-ой функции

Появляется, когда устанавливается вторая функция.

HYP	:   Знак установления гиперболической функции

Появляется, когда устанавливается гиперболическая функция.

DEG	:   Знак режима степени

Появляется, когда устанавливается режим степени или показывает, что угловой

режим переведенного результата вычисления находится в степени.

RAD	:   Знак режима радиана

Появляется, когда устанавливается режим радиана или показывает, что угловой

режим переведенного результата вычисления находится в радиане.

GRAD	:   Знак режима градуса

Появляется, когда устанавливается режим градуса или показывает, что угловой

режим переведенного результата вычисления находится в градусе.

(   )	:   Знак круглой скобки

Появляется при выполнении вычисления с круглой скобкой нажатием кнопки ( .

BIN	:   Появляется при установлении режима двоичной системы или показывает, что

отображенное число является двоичным.

OCT	:   Появляется при установлении режима восьмеричной системы или показывает,

что отображенное число является восьмеричным.

HEX	:   Появляется при установлении режима шестнадцатеричной системы или

показывает, что отображенное число является шестнадцатеричным.

CPLX	:   Появляется при установлении режима комплексного числа.

STAT	:   Появляется при установлении режима статистического вычисления.

(3)			Система отображения

Эта машинка отображает результат вычисления (х). Если он находится в пределах следующей области, в системе счисления плавающей запятой в десятичном числе.

0.000000001( 1х1(9999999999

А в другом случае машинка отображает х в научной системе счисления.

Тем не менее, результат вычисления в пределах вышеуказанной области также может быть отображен в научной системе счисления нажатием клавиши F – E.

Пример:	      2ndF   TAB	9

∙   5  (  9  =  (  0.55555556

(10-й десятичный знак округлен.)

F – E	( 5.5555555 – 02

(10-й десятичный знак мантиссы округлен.)

F – E 	    ( 0.055555556

2ndF   TAB  ∙  ( 0.055555556

Это определяется калькулятором в форме

5.55555555556 x 10-2.

При изменении табло с плавающей десятичной запятой округленные части могут не отобразиться как в примере.

# ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

Если табло темнеет или тускнеет, замените батарейки новыми по следующей процедуре:

Батарейка:	LR1130	   x   2   или

G10	   x   2

- Выключите калькулятор.

- Удалите покрышку с батарейки.

- Замените батарейки. (Сторона с + плюсом должна быть наверху)

- Вдавите покрышку батарейки.

- После операции замены нажмите кнопки OFF и ON/C  в этой последовательности для очистки калькулятора. Когда батарейки правильно установлены, на табло появится “DEG 0”. (если табло ничего не показывает или показывает незначащий знак, или кнопки стали нерабочими, удалите батарейки и вставьте их снова. Нажмите кнопки OFF и ON/C в этой последовательности и проверьте снова табло.

Примечание:	- Вытрите поверхность новых батареек сухой материей, а затем установите их.

- Всегда заменяйте обе батарейки одновременно.

# Text boxes

ON/C

2ndF

M  _

E

2ndF

M

E

1234567890.

DEG

1.23456789-99

DEG