LG

### ХОЛОДИЛЬНИК-

МОРОЗИЛКА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пожалуйста,

Внимательно прочитайте это руководство пользователя

Перед эксплуатацией, держите его под рукой

Для обращения к нему в любое время

УСТАНОВКА ……………………………………2

СХЕМА ХАРАКТЕРИСТИК ИЗДЕЛИЯ......…... 3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ………………………………4

Запуск

Контроль температуры

Образование льда

Охлаждение двери морозилки

Охлаждающий отсек

Размораживание

Освежитель (по спецзаказу)

Лампа ДИКЛ (по спецзаказу)

СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ …….8

ОЧИСТКА ………………………………………...9

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ …………………………….9

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ………………………………10

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ………………10

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА ПОМОЩЬЮ ……..11

№ изд. 3828JD8402F

#### УСТАНОВКА

- Выберите подходящее место.
Поставьте ваш холодильник туда, где его легко использовать.

- Не ставьте агрегат вблизи источников отопления, огня, прямых солнечных лучей или влаги.

- Около холодильника для его надлежащего функционирования должна быть хорошее движение воздуха. Если ваш холодильник помещен в удаленное место у стены, оставьте минимум 20 см или больше пространства над холодильником и 4 см или более от стены.
Холодильник должен возвышаться на 2 см или более над полом, особенно если он устлан ковром.

- Для предотвращения вибраций агрегат должен находиться на горизонтальной поверхности. При необходимости подгоните выравнивающие винты для компенсации неровностей на полу.
Передняя сторона должна быть немного выше задней для легкого закрытия двери.
Выравнивающие винты могут быть легко прокручены, если слегка наклонить этот блок.
Поворачивайте выравнивающие винты по часовой стрелке для поднятия блока и против часовой стрелки для его опущения.

- Установите прибор между 10оС и 43оС. Если температура вокруг прибора слишком низка или высока, охлаждающая способность блока может уменьшиться.

ДАЛЕЕ

- Тщательно почистите ваш холодильник и вытрите всю пыль, собравшуюся за время его перевозки.

- Установите принадлежности, такие как ящичек для кубиков льда и т.д  в их надлежащие места. Они запакованы все вместе для избежания возможности повреждения при перевозке.

- Подсоедините шнур (или штепсельную вилку) электропитания к штепсельной розетке. Не используйте одну и ту же розетку одновременно с другими приборами.

- Перед тем как начать хранить пищевые продукты в холодильнике оставьте его на 2 или 3 часа. Проверьте наличие потока холодного воздуха в морозильной камере для обеспечения надлежащего охлаждения. Теперь Ваш холодильник готов для эксплуатации.

#### СхемА характеристик изделия

##### МОРОЗИЛЬНЫЙ ОТСЕК

##### Номеронабиратель контроля 					Стеллажи двери морозильника

##### за температурой морозилки

Лотки для льда

Морозильная полка

(пластиковая или стальная)

Вращательный ледообразователь (по спецзаказу)

или Ледообразователь общего типа

##### ХОЛОДИЛЬНЫЙ ОТСЕК

##### Освежитель (по спецзаказу)		Стеллаж для хранения яиц

##### Охлаждающий отсек		Стеллаж для вина

##### (по спецзаказу, если

Электронный контроль 		имеется стальная полка)

за температурой в холодильнике		вы можете использовать её как

Лампа		стеллаж для водки в морозилке)

Лампа ДИКЛ (по спецзаказу)		Направляющая бутылки

Полки (пластиковые или стальные	Передвижной стеллаж

или из выдержанного стекла)

Стеллажи двери холодильника

Многопоточная труба

Разносит холодный воздух в каждую 		Выравнивающий винт

часть холодильного отсека

##### Ящик для овощей

Используется для хранения свежих

фруктов и овощей и т.д.

Примечание:

- Если вы обнаружите некоторые детали (на схеме), которые не входят в комплект вашего агрегата, то эти детали применяются в других моделях этого изделия.

#### Эксплуатация

ЗАПУСК

Когда Вы впервые установите ваш холодильник, подождите 2-3 часа, чтобы сделать его устойчивым к нормальным рабочим температурам перед заполнением его свежими или замороженными продуктами питания.

Если его работа прервана, подождите 5 минут перед повторным запуском.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

- ХОЛОДИЛЬНИК

      - ваш холодильник имеет две ручки настройки, позволяющие Вам регулировать температуру в морозильном и холодильном отсеках.

      - Установкой по умолчанию кнопки контроля температуры для холодильного отсека является NORMAL (Нормальный)
Вы можете установить температуру холодильника при помощи  Electro Temp Control (Электронный контроль температуры).
При нажатии этой кнопки LED загорается.
Температура отсека спадает при переходе свечения LED 
с MIN (Минимума) до MAX (Максимума).
Вы можете выбрать желаемый пункт установки из пяти пунктов 
между минимумом и максимумом.

- МОРОЗИЛЬНИК

      - COLD AIR CONTROL (КОНТРОЛЬ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА) – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
При установке на отметку “8” морозильный отсек охлаждается.
Тем не менее, холодильный отсек потеплевает из-за меньшего притока холодного воздуха в холодильный отсек.

      - В холодную погоду агрегат работает меньше, и морозильный отсек, вероятно, потеплеет.
Для охлаждения морозилки переключите КОНТРОЛЬ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА на “7”~”8”.

      - Если Вы вытаскиваете много продуктов в морозильнике или часто открываете его дверцу, его температура, вероятно, будет на сколько-то градусов повышаться. В этом случае установите номеронабиратель КОНТРОЛЯ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА для его охлаждения между 7 и 8. Верните номеронабиратель  в первоначальное положение для уменьшения потребления электроэнергии.

      - В жаркую погоду или при помещении большего количества пищевых продуктов в холодильный отсек, холодильный отсек, вероятно, потеплеет.
Для охлаждения холодильника переключите КОНТРОЛЬ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА на “2”~”4” для разнесения большего количества холодного воздуха в холодильный отсек, а также переключите Электронный контроль температуры на Максимум. При установке на отметку “7”~”8” КОНТРоля ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА морозильный отсек не будет достаточно охлаждаться.

      - Установка ручки морозильника на (( будет соответствовать 4 STAR (4 звездам).
Установка ручки морозильника в Нормальное положение обеспечит достаточный охлаждающий эффект, так что рекомендуется приводить ручку в Нормальное положение.

Образование льда

Убедительная просьба определить, к какому типу относится ваше устройство: общего типа или вращательный ледообразователь.

ОБЩЕГО ТИПА		Ice Trays –лотки для льда; Ice Cube Box -

- Для образования кубиков льда наполните лоток для льда и поместите его в ящик для кубиков льда. Далее вставьте ящик для кубиков льда в морозильный отсек.

- Чтобы вытащить кубики льда держите лоток за концы и плавно поворачивайте.

ТИПА ВРАЩАТЕЛЬНОГО ЛЕДООБРАЗОВАНИЯ

- Для образования кубиков льда наполните лоток для льда водой и вставьте на место.

- Чтобы вытащить кубики льда держите ручку лотка и плавно вращайте. Затем кубики льда опадут в ящик для кубиков льда.

- (В случае наличия стальной полки)
Для помещения полки в более высокое положение вытащите ящик для кубиков льда и поместите полку, а далее замените ящик для кубиков льда.

- Вы можете удалить Вращательный ледообразователь для большего использования морозильного отсека.

- Вам следует вытащить сначала лотки для льда и ящик для кубиков льда, затем вытяните Frame (раму) в правую сторону.

Охлаждение двери морозилки

- С четырех сторон имеются вентиляционные отверстия прохода охлаждающего воздуха для разнесения прохладного воздуха по всему пространству.

- Холодильник разносит прохладный воздух по всему пространству, и охлаждающий вентилятор создает лучший охлаждающий эффект, когда вы вновь положили продукты. 
В результате время охлаждения укорачивается.

(Рис. холод-ка)

- В случае если вода из других веществ попадает в вентиляционное отверстие прохладного воздуха при чистке, КПД понизится. А также если прокладка повреждена, КПД может понизиться вследствие утечки прохладного воздуха.														(Рис. холод-ка)

ОХЛАЖДАЮЩИЙ ОТСЕК

При открытой двери теплый воздух не воздействует на свежее мясо. Так что в нем Вы можете сохранить продукты питания в большей свежести.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

- Разморозка происходит автоматически, произвольно.

- Размороженная вода стекает в поддон для испарения, расположенный в нижней задней стороне холодильника, и произвольно испаряется.

ОСВЕЖИТЕЛЬ (ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ПО СПЕЦЗАКАЗУ)

- Использованием катализатора гарантируется освежительная деятельность холодильника.

- Неприятный запах от еды в отсеке для свежих продуктов питания уничтожается без какого-либо вреда для Вас и Вашей еды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Так как катализатор расположен во впускающем свежий воздух отверстии для обеспечения циркуляции воздуха в отсеке для свежих продуктов питания, нет необходимости проводить какой-либо уход за ним.

- Не прокалывайте впускающее свежий воздух отверстие острым наконечником, так как можно повредить освежающий катализатор.

- При хранении продуктов питания с резким запахом положите его в тару с крышкой, потому что запах может перейти на другие продукты питания.

(Рис. холод-ка)		(Рис. холод-ка)

- Для удаления освежителя снимите его при вытаскивании после того как вставите штыковую (типа () отвертку во внутренне отверстие как показано на рисунке справа.

(рис. охлажд. отсека)

ЛАМПА ДИКЛ

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Длинные инфракрасные лучи (ДИКЛ), испускаемые от лампочки ДИКЛ, сдерживает высыхание пищевых продуктов и сохраняет в первоначальной форме без преобразований.

- Увеличивая содержание нуклеиновой кислоты, длинные инфракрасные лучи также сохраняют на долгое время аромат и запах ваших продуктов питания.

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ХРАНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

- Полезно хранить пищепродукты без содержания в них специй, таких как соль или сахар, а также продукты питания с сырой неприготовленными продуктами питания необходимо хранить при низкой температуре для избежания нагревания и обеспечения дезинфекции

      - (Порезанные на ломтики): сырая рыба, мясо, домашняя птица и пр.

- Полезно сохранить оригинальный вкус пищепродуктов при помощи ДИК лучей, сдерживающих излишнее разложение и перезревание продуктов питания.

      - Овощи со специями, йогурт и т.д.

- Полезно хранить неиспользованные продукты питания в морозильнике среди приготовленных продуктов или она легко и быстро испортится и сгниет .

      - Вареные яйца, побеги бамбука, овощи для приправы и т.д.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Когда холодильник начинает работать, включается лампочка ДИКЛ. Во время работы холодильника включение и выключение лампочки ДИКЛ автоматически контролируется внутренней температурой холодильника.
Следовательно, ненужно производить уход за лампочкой длинных инфракрасных лучей.

- Лампочка ДМКЛ покрыта специальными материалами для достижения наилучших результатов при уменьшения производительности лампочки ДИКЛ.

- Если лампочка ДИКЛ накрыта тканью или прикрыта, эффект лампочки ДИКЛ снижается.

- Если Вы храните продукты питания, завернутые в винил или обертку, не в посуде с крышкой, продукты получат более действенные результаты от воздействия ДИКЛ.

- Если Вы хотите приостановить действие лампочки ДИКЛ, не трогайте лампочку ДИКЛ, так как Вы можете обжечь свои пальцы высокой температурой на её поверхности.

Предостережение:

- Во время работы лампочки ДИКЛ не трогайте лампочку ДИКЛ, так как Вы можете обжечь свои пальцы высокой температурой на её поверхности.

СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ

ХРАНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

- Храните свежие продуты питания в холодильном отсеке. То, как продукты замораживаются и замораживаются, является важным фактором в поддержании свежести и аромата.

- Не храните скоропортящиеся пищевые продукт, как бананы, ананасы и дыни при низких температурах.

- Охладите горячую пищу перед помещением в холодильник на хранение. Помещение горячей пищи в холодильник может испортить другие продукты питания и привести к большим счетам за электроэнергию!

- При хранении заверните пищу в винил или поместите  в закрытую тару. Это предотвратит попадание влаги от испарения и поможет сохранить вкус и питательную ценность пищи.

- Не загромождайте пищевыми продуктами воздухо-выходные отверстия. Плавное движение прохладного воздуха сохраняет температуру на одном уровне.

- Не открывайте часто дверь. Открывание двери позволяет теплому воздуху попасть в холодильник, вызывая повышения температуры.

- Для легкой настройки контроля температуры не храните продукты питания возле номеронабирателя контроля температуры.

МОРОЗИЛЬОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

- Не храните бутылки в морозильном отсеке, так как они могут сломаться, когда замерзнуть.

- Не замораживайте снова пищу, что была разморожена. Это может привести

- При длительном хранении замороженной пищи, такой как мороженое, поместите её на морозильную полку, а не на дверной стеллаж.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

- Не ставь сырые пищевые продукты на глубокие внутренние полки холодильника, они могут заморозиться при прямом контакте с охлажденным воздухом. Для избежания этого лучше хранить продукты питания в закрытой таре.

- Всегда мой, или очищай, пищевые продукты перед замораживанием. Овощи и фрукты следует помыть и вытереть, а запакованная пища должна быть начисто вытерта для предотвращения порчи рядом находящихся пищевых продуктов.

- При хранении яиц в их стеллаже для яиц убедитесь, что они свежи и всегда храните их в вертикальном положении, что сохранит дольше их свежесть.

Примечание:

- Если вы держите холодильник в теплом и влажном месте, почаще открывайте его дверцу и кладите в него много овощей, в нем может образоваться роса, что никак не скажется на его работе. Легко удалите эту росу тряпочкой для пыли.

#### ОЧИСТКА

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ

- Отсоедините шнур питания от штепсельной розетки.

- Вытащите полки холодильника.

- Для удаления крышки лампочки вставьте отвертку типа (  в одно из отверстий в крышке лампочки и вытащите её на себя.

- Выкручивайте лампочку против часовой стрелки.

- Соберите в обратном порядке или разберите. Заменяемая лампочка должна быть тех же технических характеристик, что и первоначальная.

#### ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЛИНИТЕЛЬ

Если возможно, подключите холодильник

к его отдельной электрической розетке

для избежания перегрузки этого и других

приборов или домашнего освещения, что

может привести к утечке электропитания.

ДОСТУПНОСТЬ ВИЛКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Холодильник-морозилка может быть

так расположен, что при несчастных случаях

и авариях может быть можно будет быстро

добраться до вилки питания.

ЗАМЕНА ШНУРА ПИТАНИЯ

Если шнур питания поврежден, для избежания

опасности он должен быть заменен

производителем или его агентом по

техобслуживанию и текущему ремонту или

подобным квалифицированным лицом.

ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Пустой холодильник может стать опасно

привлекательным для детей. Удалите

прокладки, защелки, крышки или целую дверь

с вашего неиспользуемого прибора или

предпримите другие действия, чтобы сделать

его безопасным.

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА ПОМОЩЬЮ

ЗВОНКИ ПО ПОВОДУ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЧАСТО МОГУТ БЫТЬ ОТМЕНЕНЫ! ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ВАШ ХОЛОДИЛЬНИК НЕ РАБОТАЕТ КАК СЛЕДУЕТ, СНАЧАЛА ПРОВЕРЬТЕ ЭТИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕПОЛАДОК:

| ПРОБЛЕМА | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА |
| --- | --- |
| ХОЛОДИЛЬНИК НЕ РАБОТАЕТ | Произошло ли короткое замыкание дома или выключен выключатель? Отсоединен ли розетка шнура питания или не плотно прикреплен к электрической сетевой розетке? |
| ТЕМПЕРАТУРА В ХОЛОДИЛЬНОМ ИЛИ МОРОЗИЛЬНОМ ОТСЕКЕ СЛИШКОМ ТЕПЛАЯ | Контроль температуры не установлен на должный уровень Прибор помещен близко к стене или нагревательному источнику. Частые открывания двери в жаркую погоду Дверь полностью не закрыта Дверь надолго оставили открытой В холодильнике содержится много пищевых продуктов |
| НЕНОРМАЛЬНЫЙ ШУМ (ПОМЕХИ) | Холодильник установлен в неподходящем неровном месте или выравнивающие винты нужно подогнать К задней стороне холодильника положены ненужные предметы |
| ЗАПАХ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ | Пищевые продукты с сильным запахом следует плотно накрыть или обернуть Нужно очистить внутреннюю поверхность |
| НА ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОТСЕКА ОБРАЗУЕТСЯ РОСА | Обычное явление во время периодов высокой влажности Возможно, дверь оставили слегка открытой |

# Text boxes

L

# L

Очень важно хранить ваш холодильник в чистоте для предотвращения появления нежелательных запахов. Пролитую еду следует немедленно вытереть, так как это может окислить и образовать пятна на пластиковых поверхностях, если их оставить без очистки.

Не используйте нигде на поверхности холодильника металлические чистящие подушечки, щетки, грубые шлифующие очистители или сильные щелочные растворы.

Перед очисткой следует запомнить, что сырые и влажные объекты будут прилипать или приставать к очень холодным поверхностям. Не прикасайтесь замерзших поверхностей мокрыми или влажными руками.

##### ВНЕШНЕ - Для очистки крепкого окончания вашего холодильника используйте тепловатый раствор мягкого мыла или посудомоечный раствор. Вытрите чистой, влажной материей, а затем просушите.

ВНУТРЕННЕ – Рекомендуется регулярная чистка внутренней поверхности и внутренних деталей. Для очистки прочного конца вашего холодильника используйте тепловатый раствор мягкого мыла или посудомоечный раствор. Вытрите чистой, влажной материей, а затем просушите.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ВРЕМЯ ОТПУСКОВ

Во время обычных отпусков и каникул Вы, вероятно, лучше всего решите оставить холодильник работающим. Поместите предметы для замораживания на долгое время в холодильник. Когда Вы планируете уезжать на очень долго, вытащите все продукты питания, отсоедините шнур электропитания, очистите тщательно внутреннюю поверхность и оставьте каждую дверцу ОТКРЫТОЙ для предотвращения появления неприятного запаха.

СБОИ В ЭНЕРГОСНАБЖЕНИИ

Большая часть сбоев в электропитании исправляются через час или два и не повлияют на температуры в холодильнике. Однако, Вам следует ограничить количество открываний двери при отключенном электропитании. Во время длительных перебоев в энергоснабжении поместите блок сухого льда наверх ваших замороженных упаковок.

ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ – Промойте полки отсека, лотки для хранения, пломбы магнитные пломбы дверей и т.д. Для очистки прочного конца вашего холодильника используйте тепловатый раствор мягкого мыла или посудомоечный раствор. Вытрите чистой, влажной материей, а затем просушите.

ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ

Вытащите или надежно закрепите все незакрепленные предметы внутри холодильника. Для избежания повреждения выравнивающих винтов поверните их полностью к основанию.

ПРОТИВОСГУЩАТЕЛЬНАЯ

(АНТИКОНДЕНСАТОРНАЯ) ТРУБА

Внешняя стенка холодильного электр. отсека может иногда нагреваться, особенно сразу после установки. Без паники. Это происходит из-за противосгущательной трубы, которая накачивает горячее охлаждающее вещество для предотвращения запотевания внешней стенки электрического отсека.

ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

В случае короткого замыкания заземление снижает риск получения электрошока, предоставляя спасательный провод для электротока.

Для того чтобы предотвратить электрический шок, это устройство должно быть заземлено.

Ненадлежащее использование заземлительной вилки может привести к поражению электрическим током. Проконсультируйтесь 
с квалифицированным электриком или техником, если указания по заземлению тебе не полностью понятны или если ты сомневаешься относительно того,

должным ли образом этот прибор заземлен.

Этот прибор должен быть заземлен.

НЕ ЖДИ! СДЕЛАЙ ЭТО СЕЙЧАС!

НИКОГДА НЕ ХРАНИ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Этот холодильник произведен с выраженной заботой о нем и использует последние технологические достижения

Мы уверены, что Вы будете полностью довольны его функционированием и надежностью.

Перед тем как Вы начнете использовать Ваш холодильник, просим Вас внимательно прочитать эту брошюру. В ней имеются подробные инструкции по установке, эксплуатации и уходу за машиной, а также некоторые полезные советы.

###### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда вытаскивайте шнур электропитания из сети перед очисткой близлежащих мест электрических деталей (лампочки, переключатели, ручки настройки и т.д.)

Вы трите губкой или тряпочкой излишек влаги, чтобы избежать попадания воды или жидкости на электрическую деталь или избежать электрического шока. 
Не используйте легковоспламеняющиеся или ядовитые токсичные чистящие жидкости.

- Предупреждение в отношении очистки
Не использовать: поверхностно-активный реагент, машинный воск, антикоррозийное вещество, все виды масла, бензина, бензин, кислоты, воск.

- Использовать чистящие средства:
моющий посуду из-под овощей раствор, мыльная вода

При небрежном использовании, может произойти изменении окраски.