### Vitomax 200-HW Водогрейный котел высокого давления M236

Водогрейный котел высокого давления Vitomax 200-HW предназначен для работы на жидком газообразном топливе. Выделяется экономичным потреблением энергии и высоким коэффициентом полезного действия, а так же высокой эксплуатационной надежностью и длительным сроком службы. Удобен для технического обслуживания. При эксплуатации котла возможна полная автоматизация при отсутствии оператора 24/72 часа. Управление всеми регулирующими устройствами котла  обеспечивается шкафом управления Vitocontrol.

Технические характеристики:

- Максимальная температура подачи топлива свыше 115оС;

-  Рабочее давление 6 - 25 бар;

-  Диапазон тепловой мощности 0,46 – 2,5 МВт;

-  КПД 92%.

Основные преимущества при использовании:

- Эффективный теплосъем за счет  естественной водоциркуляции.

-  Минимальные выбросы оксидов азота за счет трехходовой схемы газоходов котлового блока.

-  Широкие проходы между жаровыми трубами котлового блока и низкая теплонапряженность камеры сгорания.

-  Наличие конвективных теплообменных поверхностей и жаровых труб больших диаметров.

-  Теплоизолированный выходной коллектор отходящих газов.

-  Незначительные потери тепла за счет охлаждения передней стенки и эффективности охватывающей теплоизоляции толщиной 120 мм.

- Наличие проходной площадки по верхней части котла, которая облегчает монтаж и обслуживание котла, а также предохраняет теплоизоляцию от повреждений.

-  Возможность увеличения  коэффициента использования энергии за счет подключения газоводяного теплообменника.

-  Низкое сопротивление на стороне топочных газов.

- Наличие водоохлаждаемых поворотных камер без обмуровки и поворотных дверц больших размеров, что облегчает чистку газоходов.

- При использовании котлов мощностью до 6500 Вт возможна поставка выкатной горелочной тележки.

Водогрейный котел высокого давления Vitomax 200-HW;

Коэффициент полезного дефствия 92%;

Тепловая мощность 0,46 – 2,5 МВт;

Рабочее давление 6 - 25 бар;

Тип топлива – жидкое газообразное;

Температура подачи топлива >115 оС

Автоматизация 24/72 часа;

Шкаф управления Vitocontrol;

Высокая эксплуатационная надежность;

Длительный срок службы.